Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Сикиязский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан и муниципальным контрактом, заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией МР Дуванский район, а также в соответствии с «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ, федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Постановлением Правительства РБ от 21 октября 2009 года № 391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные идеи развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана сельского поселения Сикиязский сельсовет МР Дуванский район.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с максимально возможным ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Прослежены демографические процессы, возможное увеличение численности населения за счет внешней миграции и его естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Сикиязский сельсовет разработан на цифровой картографической основе выполненной ООО «Технология 2000», г. Екатеринбург, в 2013 году.

Цели и задачи проекта

Генеральный план является конкретной моделью территориального развития сельского поселения до 2033 г.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Сикиязского сельского поселения в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Сикиязский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год, расчетный срок – 2033 год.

Использованная проектная документация

- «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования территорий Северо-Восточного региона РБ (Дуванский район)», выполнена ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект, Уфа 2005 г;

- «Генеральная санитарная очистка территории Дуванского района» НИИ БЖД РБ, г. Уфа 2013 год.

Использованные программные мероприятия

- «Инвестиционный паспорт МР Дуванский район РБ», утвержденный главой администрации МР Дуванский район РБ, 2011 год;

- «Комплексная Программа социально-экономического развития муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на период 2011-2015 гг.».

Глава I. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий Сикиязского сельского поселения с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зон комфортного отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Также, одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023 г) и на расчётный срок (до 2033 г).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития села Сикияз в качестве административного центра сельского поселения, населенных пунктов с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа в качестве развивающихся селитебных территорий;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса сельского поселения, а именно - планировочного, транспортного, технического, рекреационного;

- проектирование перспективного развития сельского поселения, органичное развитие сложившегося каркаса, реконструкция и развитие периферийных зон;

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

  - увеличение средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 кв. м общей площади на 1 человека, до 30 кв.м с учетом увеличения населения на расчетный срок (до 2033 г).

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов (с выносом производственных и других зон);

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

Характер территориального развития населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет, определяющий их архитектурно-планировочную и объемно-пространственную организацию, отражает различную степень урбанизации земель населенных пунктов:

- высокая плотность новой жилой и общественно-деловой застройки предложена для с. Сикияз, являющегося административным центром сельского поселения с развитием территории в восточном и западном направлении;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в северном направлении, от существующей жилой застройки с. Озеро;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в северном направлении, от существующей жилой застройки д. Победа;

- застройка территории индивидуальными жилыми домами в северной части внутри современной границы д. Семериковка.

Проектирование населенных пунктов сельского поселения велось с учетом актов выбора земельных участков для расширения населенных пунктов, выданных Администрацией МР Дуванский район (исходные данные для проектирования, том II).

с. Сикияз находится в восточной части земель сельского поселения Сикиязский сельсовет и является административным центром сельского поселения. Территория села представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге регионального значения «а/д Кропачево - Месягутово - Ачит». В связи с наличием ограничений для развития территории населенного пункта в существующих границах, развитие селитебной территории предусмотрено в следующих направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилого фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- создание на расчетный срок в западной и восточной части села отдельных жилых кварталов, состоящих из индивидуальных домов и объектов обслуживания.

- создание санитарно-защитной зоны в виде естественных насаждений от действующих сельскохозяйственных предприятий (МТМ, МТФ, пилорам и пекарня, складских объектов) в южной и восточной части села.

Также в центральной части села, проектом предлагается создание рекреационной зоны совмещенной со спортивными сооружениями (поселковый стадион).

Для желающих организовать КФХ или промышленное производство должны выделяться участки вне селитебной территории населенного пункта.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предлагается  создать на территории новых селитебных зон – жилых кварталов - свой подцентр обслуживания, размещенный в отдельно стоящих общественных зданиях, обеспечивающий полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующий нормативам (согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

По новым проектируемым улицам предусматриваются пешеходные связи между жилыми кварталами, новым общественным подцентром, а также зелеными зонами отдыха.

с. Озеро расположено в 2,5 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Сикияз.

Данный населенный пункт территориально ограничен с юга санитарно-защитной зоной от скотомогильника и промышленной зоны, с востока территорией комплексного памятника природы «Озерское болото», с запада санитарно-защитной зоной от кладбища и промышленной зоны. Развитие жилой зоны планируется в северном направлении от границы населенного пункта в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы села состоят из 109 земельных участков.

Объекты обслуживания на территории села представлены: детским садом на 75 мест, сельским домом культуры с библиотекой и ФАПом на 15 посещ. в смену, существующими магазинами, столовой, почтовым отделением.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (1018 чел.) предусматривается строительство нового Торгово-бытового комплекса включающего кафе на 5 посад. мест, магазин товаров повседневного спроса на 110,4 м2 торг. площ., предприятия бытового обслуживания на 4 раб. места. Объекты социально-культурного обслуживания эпизодического пользования (общеобразовательные учреждения, кредитно-финансовые учреждения) сосредоточены в центре сельского поселения с. Сикияз в 2,5 километровой доступности.

д. Семериковка расположена в 5 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения с. Сикияз.

Данный населенный пункт территориально ограничен с востока водоохранной зоной реки Сикиязик, с юга санитарно-защитной зоной от промышленной зоны, с запада охранной зоной от ВЛ-110. Развитие жилой зоны планируется в центральной части населенного пункта в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 11 земельных участков.

Объекты обслуживания на территории села представлены: магазином товаров повседневного спроса.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (122 чел.) предусматривается: реконструкция существующего здания магазина до 36,6 м2 торг. площ., включающего кафе на 5 пос. мест и аптеку на 1,7 м2. Объекты социально-культурного обслуживания эпизодического пользования (общеобразовательные учреждения, кредитно-финансовые учреждения) расположены в с. Сикияз в 5 километровой доступности.

д. Победа расположена в 5,0 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения с. Сикияз.

Данный населенный пункт территориально ограничен с востока водоохранной зоной реки Ай, с запада санитарно-защитной зоной от магистрального газопровода «Челябинск - Петровск». Развитие жилой зоны планируется к северу от границы населенного пункта в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Новые жилые кварталы деревни состоят из 10 земельных участков.

Объекты обслуживания на территории деревни отсутствуют.

Проектом генерального плана на проектную численность населения (47 чел.) предусматривается: строительство магазина смешанной торговли на 14,1 м2 торг.площ., включающий кафе на 2 посад. места. Объекты социально-культурного обслуживания эпизодического пользования (общеобразовательные учреждения, кредитно-финансовые учреждения) расположены в с. Сикияз в 5 километровой доступности.

Строительство всех объектов культурно – бытового обслуживания населения предусмотрено на расчетный срок.

На листах ГД – 2, 7-10 тома III «Графическая документация», в М 1:25000 и М 1:5000, указаны территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку всех населенных пунктов сельского поселения. Резервные территории жилой застройки представлены индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками, принятыми проектом и согласованными с Администрацией сельского поселения. Размеры участков в населенных пунктах варьируются от 0,15 до 0,18 га.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохранной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зонах.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан».

1.2. Функциональное зонирование территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана сельского поселения Сикиязский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития сельского поселения.

Функциональное зонирование территории сельского поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы возможного использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования сельского поселения Сикиязский сельсовет.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории сельского поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Сикиязский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории - выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Дуванского района, и в частности, Дуванского сельсовета, они расположены за границей и в границах населенных пунктов на территориях, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий - включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исторически сложившуюся планировку населенных пунктов на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет целесообразно развивать линейно-узловым (с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа) способами. Динамика соотношения земель– отражает увеличение земель населенных пунктов с 460,4 га до 745,7 га. Увеличиваются территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зоны дорог, рекреационных зон. Динамика изменения баланса земель внутри населенных пунктов сельского поселения отражена в нижеследующей таблице.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам (на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон:

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – инженерно-транспортной инфраструктуры

Р – рекреационные

С- земли специального назначения

Пр. – прочие

табл. № 1

| Населенные пункты | Площадь терр., га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект), га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр. |
| с. Сикияз | 210,3 | 101,8 | 1,7 | 10,4 | 16,7 | 0,1 | 1,8 | 77,8 |
|  | 410,1 | 149,4 | 4,0 | 17,2 | 33,6 | 1,5 | 2,5 | 202,9 |
| с. Озеро | 186,0 | 86,8 | 0,9 | 11,8 | 8,3 | - | - | 78,2 |
|  | 230,7 | 110,0 | 2,1 | 11,8 | 8,3 | 1,9 | - | 78,2 |
| д. Победа | 13,2 | 6,1 | - | - | 1,7 | - | - | 5,4 |
|  | 16,3 | 8,6 | 0,06 | - | 2,2 | - | - | 5,4 |
| д. Семериковка | 50,9 | 25,1 | - | 0,3 | 5,2 | - | - | 20,3 |
|  | 88,6 | 26,8 | 0,4 | 5,6 | 8,8 | - | - | 47 |
| Итого | 460,4 | 219,8 | 2,6 | 22,5 | 31,9 | 0,1 | 1,8 | 181,7 |
|  | 745,7 | 294,8 | 6,56 | 34,6 | 58,6 | 3,4 | 2,5 | 346,24 |

Из приведенного баланса видно, что по проекту наибольший процент территории (46,4 %) будет занимать зона «прочие», далее жилая зона (39,5 % застроенная различными типами жилых домов, затем функциональная зона дорог (7,86 %) с размещением объектов инженерной инфраструктуры. На четвертом месте располагается производственная зона (4,63 %), далее общественно-деловая зона (1,2 %) в состав которой входят как территории с размещением объектов культурно - бытового обслуживания населения периодического спроса, так и территории многофункциональной общественно - деловой застройки, далее рекреационная зона (0,45 %). На шестом месте находятся самые малые по величине земли специального назначения (0,33 %).

Территориальный баланс сельского поселения Сикиязский

сельсовет по категориям земель

табл. № 2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное Состояние (на 2013 г) | Расчетный срок (до 2033 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 20071,0 | 19860,87 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | -«- | 2040,4 | 2016,45 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | -«- | 240 | 340 |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 83,8 | 83,8 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | -«- | 16037,6 | 15445,7 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 1207,7 | 1227,9 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т. ч.: | -«- | 460,3 | 745,7 |
|  | жилых зон | га / % | 219,8/47,7 | 294,8/39,5 |
| 7 | Земель спец. назначения | га | 1,1 | 1,32 |

1.2.1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте, являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон  включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Вся жилая зона - зона усадебной жилой застройки – с принятыми размерами приусадебных участков 0,15 га - 0,18 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения. На расчетный срок реализации генерального плана в сельском поселении будет проживать 2909 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Сикиязский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими, исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах (с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа).

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой,  общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с. Сикияз представлена:

- существующим детским садом вместимостью 75 мест;

- проектируемым детским садом на 80 мест;

- реконструируемой до 316 учащихся, общеобразовательной школой, включающей внешкольные учреждения на 32 места;

- существующей администрацией включающей отделение почты и банка;

- реконструируемым до 180 мест сельским домом культуры (СДК), включающим на конец расчетного срока библиотеку на 7 тыс. ед. хранения;

- существующей столовой на 40 посад. мест;

- существующим кафе на 30 посад. мест;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом, включающим клуб на 265 мест, гостиницу на 17 мест, магазин а 300 м2 торг. площ., предприятия бытового обслуживания на  4 раб. места, химчистку-прачечную на 58 кг в смену;

- существующими объектами торговли общей торговой площадью 105 м2;

- проектируемой сельской участковой больницей (СУБ) включающей больницу на 60 койко-мест, поликлинику на 110 посещ. в смену, аптеку на 24 м2.

Общественно-деловая зона села Озеро представлена:

- существующим детским садом на 75 мест;

- существующей школой на 120 учащ.;

- проектируемым сельским культурным центром, включающим в себя школу на 150 учащ., детский сад на 15 мест, клубом на 114 мест, внешкольные учреждения на 120 мест;

- существующим сельским домом культуры на 120 мест, включающим библиотеку на 4 тыс. ед. хранения;

- существующим административным комплексом включающим ФАП на 15 посещ. в смену, почтовое отделение, контору СХП «Зенит», пункт полиции;

- проектируемый ТБК включающий кафе на 5 мест, магазин на 110,4 м2 торг. площ., предприятие бытового обслуживания на 4 раб. места;

- существующими магазинами товаров повседневного спроса общей торговой площадью 95,0 м2;

- существующей столовой на 40 посад. мест;

- проектируемым магазином ТПС на 100 м2 торговой площади.

Общественно-деловая зона деревни Семериковка представлена:

- реконструируемым до 36,6 м2 торг.площ магазином ТПС, который на конец расчетного срока будет включать в себя кафе на 5 посад. мест и аптеку на 1,7 м2 торг.площ.

Общественно-деловая зона деревни Победа представлена:

- проектируемым магазином товаров повседневного спроса (ТПС) включающим магазин на 14,1 м2, так же кафе на 2 посад. места.

Разрешенные виды использования территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательные и административные учреждения, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

1.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов; прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах; зеленых зон (скверов, бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования – это насаждения при детских садах и школах, насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения – озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории поселения.

В селе Сикияз существующая рекреационная зона представлена лесными массивами, окружающими село. Во всех проектируемых кварталах и группах жилых домов в населенных пунктах сельского поселения планируется организация островков зеленых насаждений вблизи общественной застройки.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни - улучшение качества физического воспитания населения.

В селе Озеро, проектом предлагается размещение зоны спортивных сооружений в северной части села. Согласно проекта спортивная площадка предусматривается на территории проектируемой рекреационной зоны.

В северной части села проектом предусматривается организация спортивно-рекреационной зоны, которая включает в себя поселковый стадион, а так же прогулочно-дорожную сеть.

1.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности сельского поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Все существующие производственные зоны в населенных пунктах сельского поселения не действуют и частично разрушены, а пригодные частично взяты в аренду. Их территории резервируются для размещения новых высокотехнологичных производств с учетом санитарно-защитной зоны от этих объектов до жилой застройки. Согласно схеме территориального планирования района на территории сельского поселения проектом предусматривается размещение производственной территории под строительство сельскохозяйственных предприятий, а так же торгово-закупочных предприятий. Проектируемая территория размещается в 0,5-х км к югу от существующей границы с. Озеро вдоль автодороги местного значения Таймеево – Озеро - Сикияз.

Новые территории для КФХ и крупных сельскохозяйственных предприятий, будут выделяться за границами населенных пунктов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий (как правило, МТФ до 50  голов включительно, пилорам, зернотоков и сенохранилищ, МТМ). Дополнительно резервируются новые производственные площадки в границах и за границами населенных пунктов.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промышленным предприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон от 50 до 300 метров.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, или увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях, планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем, в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие подзоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона кладбищ;

- зона скотомогильников;

- зона свалок ТБО.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии с проектом «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования территорий Северо-Восточного региона РБ (Дуванский район)» сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Сикиязский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на существующий полигон твердых бытовых отходов, с. Месягутово.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в главе VI «Мероприятия по охране окружающей среды» в настоящем томе.

Зона кладбищ

Сельские кладбища относятся к V классу. Санитарно - защитная зона от сельских кладбищ - 50 метров. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*, новая редакция. В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

В границах сельского поселения Сикиязский сельсовет расположены 2 кладбища, которые являются действующими. 1 из которых находятся вне границ, 1 в границе населенного пункта.

Площадь территорий сельского поселения, используемая непосредственно под захоронения, составит 2,47 га.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений, как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

1.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования.

1.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП – 1, том III «Графическая документация») в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

1.3. Организация системы расселения. Прогноз численности населения. Изменение структуры занятости.

1.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Проектные предложения по системе расселения разработаны с учетом сложившейся системы расселения, обусловленной как природными условиями, так и экономическими связями.

По данным Администрации сельского поселения фактическая численность населения сельского поселения на 2013 год составляет 1555 человек.

Для разработки проектных предложений за основу принят благоприятный прогноз развития района. Предложения в развитии различных областей деятельности направлены на стабилизацию и рост численности населения до 2,909 тыс. человек; в основном за счёт роста численности центра сельского поселения с наибольшей численностью населения.

В основу проектной системы расселения положен принцип максимального сохранения сложившейся сети сельских поселений. Проектируемая (реконструируемая) транспортная сеть призвана более активно включать население сельского поселения в экономическую, социальную, культурную жизнь района и республики и обеспечить выходы на внешние транспортные артерии.

В соответствии с документом территориального планирования по Дуванскому району, проектом предложено развитие сферы придорожного обслуживания, для улучшения экономической ситуации во всем муниципальном районе, а так же в сельском поселении.

Переход к многообразию форм ведения сельского хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, включающих одну или несколько семей, поможет обеспечить жизнеспособность населенных пунктов численностью 20 – 30 человек. Снятие ограничений в жилищном строительстве во всех типах сельских населенных пунктов, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать решению социальной проблемы закрепления кадров на селе.

Второй принцип, положенный в систему расселения, заключается в том, что каждый населенный пункт рассматривается как часть создаваемой групповой системы расселения, т.е. вовлечен в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

Исходя из сложившейся и развивающейся деятельности предприятий, настоящим проектом предлагается создание групповой системы расселения в границах сельского поселения.

Первый уровень - местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельсоветов. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты. Все населенные пункты, входящие в местную систему должны быть связаны между собой удобным транспортным сообщением, радио и телефонной связью. Транспортная доступность до центра местной системы должна составлять 15 – 20 минут.

Прогнозирование ожидаемой численности населения по естественному и механическому приросту:

Нр – прогнозируемая численность населения, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р   – коэффициент среднегодового естественного прироста населения, %;

К –  коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

Т    – расчетный период прогноза, число лет.

Численность населения на расчетный срок

тыс. чел.

Расчет численности населения методом трудового баланса

100хА

Н = ---------------------------------- , где

Т – а – n – b + m - В

Н – перспективная численность населения;

A – перспективная абсолютная величина градообразующей группы;

Т – перспективный удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – население трудоспособного возраста, занятое в личном подсобном хозяйстве;

n – учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся  с отрывом от производства;

b – неработающие инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

m – работающие пенсионеры;

В – обслуживающая группа населения

А = 137 чел. (на 1.06.2013 г.),

Градообразующая группа по сельскому поселению составляет:

257 чел. (на расчетный срок) за вычетом наемных рабочих из других регионов Республики Башкортостан.

0,257 х 100

Нрасч.ср. = ------------------------------------------------ = 2,909 тыс. чел.

68,0-15,0-16,0-17,0 +8,0 -19,17

Проектом принята следующая численность населения:

на расчетный срок		 - 2,909 тыс. человек.

В сельском поселении развивается местная система расселения со следующими населенными пунктами и численностью населения к концу расчетного срока:

1. с. Сикияз – 4,130 тыс. человек;

2. с. Озеро – 0,067 тыс. человек;

3. д. Победа – 0,144 тыс. человек;

4. д. Семериковка – 0,274 тыс. человек.

Предложенная проектная система расселения положена в основу организации системы культурно-бытового обслуживания населения района и ставит своей задачей максимально приблизить и рассредоточить учреждения обслуживания постоянного и периодического пользования и сделать доступными для всех жителей учреждения обслуживания эпизодического пользования.

Центр сельского поселения – с. Сикияз развивается как административно-хозяйственный, транспортный подцентр района с функцией культурно-бытового обслуживания и социальной защиты населения.

Населенные пункты, сельского поселения, будут связаны с развитием сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей отрасли и созданием современного комплекса по производству и обработке сельхозпродукции, соответствующего современным стандартам.

На территории сельского поселения, на новых территориях зон жилой застройки проектом предлагается развитие жилищного строительства с застройкой одноквартирными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками не более 0,18 гектар.

Территория в проектируемых границах населенных пунктов

табл. № 3

| Наименование населенного пункта | Сущ. территория населенного пункта.,га | Итого в границах населенного пункта на расч. срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Сикияз | 210,3 | 410,1 |
| с. Озеро | 186,0 | 230,7 |
| д. Победа | 13,2 | 16,3 |
| д. Семериковка | 50,9 | 88,6 |
| Итого | 460,4 | 745,7 |

Распределение населения по населенным пунктам, человек

табл. № 4

| №№ | Наименование | Сущ. на 01.01.2013 | Расч.срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Сикияз | 792 | 1722 |
| 2 | с. Озеро | 651 | 1018 |
| 3 | д. Победа | 20 | 47 |
| 4 | д. Семериковка | 92 | 122 |
| Итого | 1555 | 2909 |

Цели и задачи данного положения о территориальном планировании направлены также на осуществление программных мероприятий, в числе которых: ускорение социально-экономического развития Дуванского района и увеличение основных показателей его экономического развития в 2 – 2,5 раза. В перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, в стройиндустрии, в сфере отдыха и туризма, в сфере обслуживания предполагается значительное увеличение дополнительных рабочих мест.

Трудовые ресурсы, занятые в экономике сельского поселения

табл. № 5

| № пп | Вид деятельности | Численность кадров, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2013 г. | Расч.срок 2033 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего населения сельского поселения | 1555 | 2909 |
| 1 | Трудовые ресурсы | 1057 | 1978 |
|  | Занято в экономике | 132 | 247 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 32 | 87 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | - | 2 |
|  | Лесное хозяйство | 2 | 5 |
|  | Строительство | - | 3 |
|  | Внешний транспорт и связь | 5 | 12 |
|  | Сельское хозяйство | 25 | 65 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 100 | 203 |
|  | В том числе: | - |  |
|  | Торговля и общественное питание | 18 | 33 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 59 | 102 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 5 | 10 |
|  | Культура | 10 | 20 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 4 |
|  | Финансовые учреждения | 1 | 2 |
|  | Бытовое обслуживание | 5 | 10 |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | - | - |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 915 | 1731 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше обучающиеся с отрывом от производства | 228 | 433 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 687 | 1298 |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 10 | 20 |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 275 | 523 |

Примечание: В градообразующую группу включено население, занятое на промышленных предприятиях, в том числе в легкой промышленности, в сельском хозяйстве, строительно-монтажных организациях, на предприятиях внешнего транспорта; а также работники административных, общественных, хозяйственных учреждений и предприятий обслуживания республиканского и районного значения.

1.3.2. Жилищное строительство

Объемы жилищного строительства сельского поселения рассчитаны согласно жилищной обеспеченности по каждому населенному пункту. Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 19,6 кв. метра на человека. Освоение территории населенных пунктов сельского поселения в целях жилищного строительства в последние годы велось за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства с приусадебными участками.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (2033 г.) до 30,0 кв.м/чел. и жилого фонда – до 87,27 тыс.кв.метров.

Расчет общей площади жилья и потребности в территории для жилищного строительства

табл. № 6

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Сущ.на 2013 г. | Расчет. срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел | 1,555 | 2,909 |
| 2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилья | кв.м/чел | 19,6 | 30 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | -существ. сохраняемый жилищ. фонд; | тыс.кв.м | 30,482 | 30,482 |
|  | -убыль жилищного фонда; | « | - | - |
|  | -новое жилищное строительство; | « | - | 56,788 |
|  | -весь жилищный фонд к концу периода; | « | - | 87,27 |
| 4 | Потребность территории для жилой застройки, всего | га | - | 11,35 |
|  | - индивидуальная с участками | « | нет инф. | 11,35 |

В расчётах учтена убыль жилого фонда (ветхие, аварийные и вынос из санитарно-защитных зон), всего на расчётный срок – 0,0 тыс.кв. метров.

Основным видом жилищного строительства на территории населенных пунктов Сикиязского сельского поселения будет являться малоэтажное индивидуальное жилищное строительство. Развитию жилищного строительства будет способствовать обеспечивающее доступность жилья проведение государственных программ содействия жилищному строительству (льготные кредиты, ипотека и т.д.). В районе должна быть сохранена система социальной защиты наименее обеспеченных граждан, инвалидов и т.д. Строительство должно вестись с учётом принятых республиканских программ: «Жилище», «Свой дом». С учётом предложений данного проекта могут быть созданы специальные программы для наименее защищенных слоев населения.

1.3.3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

В связи с развитием сельского поселения Сикиязский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно - бытового обслуживания сельского совета строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения – селе Сикияз - предусматривается дополнительное размещение базовых объектов, осуществляющих как непосредственное обслуживание населения, так и временное базирование передвижных средств. В других населенных пунктах намечено размещение объектов повседневного обслуживания, а также размещение сезонных видов обслуживания.

Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать в центральной части населенных пунктов с целью формирования полноценных общепоселковых центров с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., возможно и вариантное размещение в специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном, детском и т.п.

Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление – определены и рассчитаны согласно рекомендуемым Республиканским Нормативам градостроительного проектирования РБ от 2008 г. «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений  Республики Башкортостан».

Учреждения и предприятия обслуживания Сикиязского сельского поселения (согласно рекомендациям Республиканских НГП РБ от 2008 года) следует размещать из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений в районном центре селе Месягутово.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в границах сельского поселения Сикиязский сельсовет с учетом определенной нормативной потребности на расчетный (до 2033 года) срок:

- Дошкольные образовательные учреждения: нормативная потребность на сельское поселение – 238 места. В настоящее время в с. Сикияз, с. Озеро имеются детские дошкольные учреждения общей вместимостью 150 мест, проектом предусматривается строительство новых детских садов в населенных пунктах сельского поселения с. Сикияз и с. Озеро. Общая вместимость новых дошкольных учреждений на конец расчетного срока составит – 240 мест.

- Общеобразовательные учреждения:  нормативная потребность в 421 ученическое место (с учетом учащихся младших классов) в учебных заведениях по сельскому поселению на расчетный срок не выполняется. Вместимость существующих общеобразовательных школ составляет 270 учащихся в населенных пунктах с. Сикияз, с. Озеро. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в местах в общеобразовательных школах проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих образовательных учреждений, а так же строительство новых в населенных пунктах: с. Сикияз, с. Озеро.

Размещение новых учреждений образования, детских дошкольных учреждений, предприятий обслуживания и социального обеспечения приведено в таблице № 7.

Размещение новых детских дошкольных и

общеобразовательных учреждений

табл. № 7

| № п/п | Населенные пункты | Детские сады, мест | Общеобразовательные школы, мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сикиязский сельсовет |
| 1 | с. Сикияз | 80 | 166 | Новое строительство детского сада, реконструкция школы до 316 учащихся |
| 2 | с. Озеро | 15 | 150 | Новая начальная школа с детским садом |

- Больницы, поликлиники: потребность в стационарной медицинской помощи, неотложной амбулаторно-поликлинической помощи в сельском поселении в связи с прогнозируемым ростом населения обеспечивается на 25 %. Исходя из этого проектом генерального плана сельского поселения Сикиязский сельсовет в с. Сикияз предусматривается новое строительство сельской участковой больницы, мощность которой на конец расчетного срока составит: больница на 30 койко-мест, поликлиника на 102 посещ. в смену и станция скорой помощи на 1 автомобиль.

- Учреждения культуры и искусства: нормативная потребность в СДК на сельское поселение - 669 мест. Вместимость существующих учреждений культуры и искусства - 240 мест. Для удовлетворения нормативной потребности сельского поселения в учреждениях культуры и искусства проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих учреждений культуры и искусства, с доведением их проектной вместимости до нормативных показателей, а так же строительство новых объектов культуры и искусства в населенных пунктах: с. Сикияз и с. Озеро.

- Предприятия торговли: при нормативной потребности в 827,7 кв.м  торговой площади, считая в среднем на магазин 60 кв.м, требуемое количество объектов во всех населенных пунктах сельского поселения составит около 10-11 ед. Учитывая существующие торговые площади, во всех населенных пунктах дополнительно запроектированы магазины смешанной торговли, или торговые площади в составе торгово–бытовых комплексов. Новые объекты торговли размещаются в населенных пунктах: с. Озеро, с. Сикияз, д. Семериковка, д. Победа. Общая площадь торговых помещений на конец расчетного срока составит 827,7 кв. м.

- Предприятия общественного питания: Существующая емкость предприятий общественного питания не удовлетворяет нормативной потребности перспективного населения на конец расчетного срока, нормативной потребности на сельское поселение на 2033 год составит 117 посадочных мест. Исходя из этого проектом предусматривается размещение новых объектов общественного питания при ТБК и магазинах в населенных пунктах: с. Озеро, с. Сикияз, д. Семериковка, д. Победа.

7. Предприятия бытового обслуживания: при нормативной потребности на сельское поселение в 12 рабочих мест проектом предлагается разместить данные предприятия при ТБК и магазинах смешанной торговли в населенных пунктах: с. Сикияз, д. Семериковка, д. Победа, с. Озеро (как правило, это индивидуальные предприниматели). Емкость предприятий бытового обслуживания на конец расчетного срока составит 12 раб. мест.

8. Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения Сикиязский сельсовет требуется одно отделение связи и одно отделение банка мощностью 2 опер. кассы. В центре сельского поселения с. Сикияз имеется узел связи, почта, а так же население села обслуживают кредитно финансовые учреждения (отделение Сбербанка), с общим количеством в 1 опер. кассу, что удовлетворяет нормативную потребность.

9. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

Село Сикияз является центром сельского поселения Сикиязский сельсовет муниципального района Дуванский район. Административный центр сельского поселения располагается в с. Сикияз по улице Араловец, д. 2В.

10. Пожарное депо. В настоящее время пожаротушение в сельском поселении пожарной частью № 75 (ПЧ-75) ФГУ «ОФПС - 32 по Республике Башкортостан» с. Месягутово, ул. Партизанская, д. 53, в распоряжении которой находятся 5 специализированных автомобилей:

- 3 АЦ-5 (8-6-40);

- АЦ 8-40;

- АЦ-40.

В боевом расчете 3 единицы. Штатная численность пожарной части составляет 35 человек. Пожарная часть совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) располагается по адресу ул. Партизанская, д. 53. Телефон (34798) 3-44-96. На сегодняшний день на территории с. Сикияз располагается подразделение добровольной пожарной команды (ДПК), которая имеет в своем распоряжении 1 пожарный автомобиль (АЦ-40 (130)).

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице № 8, ниже по разделу.

1.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в РБ являются:

1) поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) устойчивое развитие сельских территорий.

На территории МР Дуванский район реализуются следующие программы, направленные на развитие сельского хозяйства:

1. Программа развития мясного скотоводства, на 2011-2020 годы.

2. Программа «Сельскохозяйственные кадры» до 2020 года.

7. Программа энергосбережения на 2010-2014 годы.

Проектом предлагается сохранить территории, занятые фермами (в том числе недействующими в настоящее время). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс. Также, на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет, планируется развивать сельское хозяйство (индивидуальные предприниматели). Значительная роль отводится развитию товарного пчеловодства, планируется увеличение производства животноводства на базе КФХ и индивидуальных предпринимателей.

1.3.5. Мероприятия по развитию туризма

Цель раздела состоит в разработке предложений по рекреационному освоению территории и формированию рекреационной системы, способной удовлетворить потребность населения в массовом отдыхе, курортном лечении и туризме на первую очередь и перспективу.

В настоящее время в Дуванском районе размещен санаторий «Ай» местного значения вместимостью 120 мест. Вышеперечисленные учреждения отдыха не обеспечивают потребности местного населения в массовом отдыхе.

Рекреационные ресурсы сельского поселения разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма, но используются слабо.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

- по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография);

по наличию зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- по наличию заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

- по наличию природных и культурных объектов туризма;

по социально-экономическим факторам (транспортная доступность, близость к населенным пунктам и др.);

- по экологической ситуации.

Климатические условия района в целом благоприятны для развития рекреации; продолжительность периода с температурой выше 15° - 75-90 дней, с температурой -5°-15° - 80 -95 дней, мощность снежного покрова - 50-70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0 -3,5 м/сек, зимой - 2-4 м/сек. На большей части Дуванского района климат умеренно теплый и влажный.

По характеру рельефа район представляет интерес для развития туризма. Территория Дуванского района представляет собой часть Уфимского плато (центральная и западная части с высотой до 517 м) и часть Юрюзано-Айской увалисто-волнистой равнины. Северо-восточная часть - это обширное понижение. Западная часть этого понижения в пределах левобережья р. Ай имеет характер волнистой равнины, лежащей на высоте 240-300 м с отдельными меридионально вытянутыми грядами и возвышенностями, достигающими высоты 375 м. Характерным для этой равнины является широкое развитие карстовых образований в виде провальных воронок, по правобережью реки Ай рельеф приобретает более расчлененный характер с уклонами 1- 40 %.

Гидрография района представлена основными реками Ай и Юрюзань, отличающимися многоводностью, и многочисленными мелкими и крупными речками, принадлежащими к бассейнам рек Ай и Юрюзань. Река Юрюзань богата притоками - ручьями Кошелевка, Большой Кутюм, Лемаза и др. В пойме р. Ай расположено множество мелких озер.

Минеральные воды. В пределах района широко распространены минеральные подземные воды без биологически активных микрокомпонентов: в восточной части - хлоридно-сульфатные, в западной части - сероводородные.

По данным Минприроды РБ вокруг с. Месягутово выделена зеленая зона общей площадью 5121 га, из них покрытой лесной растительностью 4622 га, 287 га из которых находятся на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет.

В настоящее время в сельском поселении Сикиязский сельсовет установлены следующие особо охраняемые природные территории и памятники природы:

- Озерское болото – комплексный памятник природы, созданный в июле 2005 г. Расположенных в 0,1 км к востоку от с. Озеро.

Имеются предложения по созданию особо охраняемых территорий, выявлены памятники природы, предлагаемые к постановке на охрану.

Культурно-исторические и археологические памятники являются объектами интереса туристов. Всего на территории сельского поселения зафиксировано 3 объекта культурного наследия, в том числе 1 памятник археологии, 2 памятника истории и архитектуры. (Подробнее см. раздел 1.1.1 «Объекты культурного наследия» том II настоящего проекта). Достаточно большое количество разнообразных памятников истории и археологии, наличие среди них ценных и очень интересных объектов позволяет использовать их как в музейных, так и в исторических целях.

Таким образом, наличие в районе благоприятных природных факторов, памятников археологии и природы способствуют развитию индустрии туризма как отрасли экономики непроизводственной сферы. При этом туризм по сравнению с другими отраслями народного хозяйства в наименьшей степени отрицательно влияет на окружающую среду. Туризм способствует охране природы и выступает как одна из экологически эффективных отраслей народного хозяйства.

Проектом предлагается:

- Развитие различных форм организации отдыха:

- массовый «социальный» отдых местного значения;

- организованный отдых и туризм республиканского значения.

- Резервирование доступных по обслуживанию зон массового отдыха для различных слоев населения в экологически безопасных местностях, создания там Лечебно-оздоровительных центров для детей.

- Резервирование, развитие и охрана ценных природных территорий. Организация на прилегающих к ним территориях различных видов туризма (охотничьего, археологического, водного).

Для развития автотуризма намечено разместить мотели и кемпинги как в зонах отдыха, так и вблизи от них на основных автомагистралях района.

На основании комплексной оценки территории Дуванского района выделено ориентировочно 27,5 тыс.га для возможного рекреационного освоения.

Проектом «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования территорий Северо-Восточного региона РБ (Дуванский район)» территория сельского поселения Сикиязский сельсовет прилегает к Месягутовской рекреационной зоне, на сомой территории сельского поселения объекты рекреации не предусматриваются.

Месягутовская зона (10 тыс. га) проектируется как зона туризма республиканского значения и санаторного лечения. Включает зеленую зону вокруг с. Месягутово, территорию вдоль р. Ай с озерами, а также прилегающие горные вершины. В Месягутовской зоне размещаются: санаторий «Ай», расширяемый до 200 мест, турбаза длительного отдыха на 410 мест, детский оздоровительный лагерь на 400 мест у д. Старо-Халилово, кемпинг на 160 мест на пересечении дорог республиканского значения Мелеуз - Старобалтачево - Аскино - Караидель - Челябинск и от а/д «Урал» - Малояз - Большеустьикинское - Екатеринбург. По реке Ай предлагается организовать водные экскурсии для осмотра памятников культурного наследия.

В рекреационное лесопользование включены зеленые зоны населенных пунктов, леса, прилегающие к туристским маршрутам и к территориям оздоровительных лагерей, пансионатов.

По мере строительства объектов рекреации в зонах отдыха необходимо осуществить широкий объем работ по благоустройству территорий и охране ландшафтов.

В рекреационное лесопользование включены зеленые зоны населенных пунктов, леса, прилегающие к туристским маршрутам и к территориям оздоровительных лагерей, туристических баз и туристических центров.

Глава II. Мероприятия по организации транспортной инфраструктуры

2.1. Организация транспортного каркаса

Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития сельского поселения. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный раздел выполненной на основе проекта «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования территорий Северо-Восточного региона РБ (Дуванский район)», выполнена ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», Уфа 2005 г;

На основе анализа современного состояния определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений.

Основными направлениями развития транспортного комплекса сельского поселения Сикиязский сельсовет являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организация межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между центром сельского поселения и населенными пунктами сельсовета;

- возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Развитие транспортной сети позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транспорта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Проектом разработана единая схема транспортного обслуживания Сикиязского сельского поселения в масштабе муниципального района, в которой предусмотрено взаимодействие всех видов транспорта, с использования существующих транспортных путей и сооружений.

Определение очередности строительства новых участков дорог и реконструкция существующих основываются на развитии существующих предприятий, проектировании и размещении новых объектов народного хозяйства, центров обслуживания и зон рекреации.

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является одной из основных составляющих транспортной системы Дуванского района. Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия потребностям экономики и населения района. Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах в границах сельского поселения.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей, доведение технических характеристик дорог и мостовых сооружений до нормативных параметров в соответствии с их проектными категориями.

Для прохождения грузового и транзитного видов транспорта при проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство объездных дорог вокруг крупных населенных пунктов.

Учитывая техническое состояние мостовых переходов, проектом предлагаются реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии, и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на всех подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

Схема автомобильных дорог территории сельского поселения разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

Автомобильные дороги

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 28,21 км, в том числе 2,4 км с асфальтобетонным покрытием.

2. Автодороги регионального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 9,75 км, в том числе 9,75 км с асфальтобетонным покрытием.

Транспортный каркас сельского поселения претерпит значительные изменения. Учитывая сложившуюся транспортную сеть и ранее разработанную градостроительную документацию, в проекте предлагается следующая транспортная схема автомобильных дорог.

Автодороги регионального значения

При проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство обходов – объездных дорог возле крупных населенных пунктов для прохождения грузового и транзитного движения транспорта.

Учитывая техническое состояние искусственных сооружений, в проекте предлагается реконструкция искусственных сооружений, находящихся сегодня в неудовлетворительном состоянии и строительство новых мостов через водные препятствия при трассировке новых участков автомобильных дорог.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

На территории Дуванского района разработана схема автомобильных дорог, которая обеспечит устойчивое функционирование в условиях ВВ и ЧС.

Проектом предлагается:

1. Автодорога от а/д «Бирск - Тастуба - Сатка» - регионального значения меридионального направления проходит в центральной части Дуванского района.

Реконструкция автомобильной дороги и доведение ее технических характеристик до нормативных параметров на расчетный срок, будет включать в себя строительство юго-западного объезда с. Месягутово, протяженностью по территории сельского поселения Сикиязский сельсовет - 6,2 км.

На расчетный срок запроектировано доведение технических параметров до нормативных - устройство усовершенствованного покрытия на всем протяжении автодороги.

Общая протяженность, на территории сельского поселения, магистральной дороги регионального значения широтного направления после проведения реконструкции составит 15,95 км.

Дороги местного значения

Дороги местного значения предназначены для транспортной связи между всеми населенными пунктами, производственными и сельскохозяйственными предприятиями, а также объектами рекреационного назначения и внешнего транспорта, к концу расчетного срока запроектированы с усовершенствованным покрытием.

На участках дорог, в настоящее время находящихся в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести работы по реконструкции покрытия. Новые участки дороги предусмотрены для обеспечения подъезда к населенным пунктам с недостаточным уровнем транспортной доступности, к объектам рекреации и местам отдыха.

На расчетный срок тип покрытия должен быть доведен до усовершенствованного.

Все изменения в технических характеристиках автодорог, проходящих по территории сельского поселения Сикиязский сельсовет, представлены в таблице № 10 ниже по разделу.

В результате осуществления намечаемых проектом рекомендаций по пересмотру и внесению некоторых корректив в титульный список дорог общего пользования сельского поселения Сикиязский сельсовет их протяженность составит – 44,16 км автомобильных дорог с усовершенствованным твердым покрытием. Проектная плотность дорожной сети сельского поселения претерпит изменения, и составит 220,8 км/тыс. кв. км. На конец расчетного срока потребуется реконструкция всех мостовых сооружений.

Разработанная проектом схема единой транспортной сети устойчивого функционирования обеспечивает:

- межрайонные и внутрирайонные перевозки во время чрезвычайных ситуаций;

- межгрупповые и внутригрупповые поездки населения к местам приложения труда, центрам межселенного бытового и медицинского обслуживания;

- необходимое развитие транспортных связей устойчивого функционирования на более далекую перспективу.

Основными направлениями в развитии инфраструктуры сети дорог и автомобильного транспорта являются:

- модернизация и развитие подходов к населенным пунктам, и сооружение их обходов;

- развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решение социальных проблем сельского населения;

- ликвидация грунтовых разрывов на районной дорожной сети;

- совершенствование структуры парка автотранспортных средств, повышение безопасности движения и обеспечение природоохранных требований.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Развитие автодорожного хозяйства должно быть ориентировано на достижение соответствия между спросом и предложением пропускной способности дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств. По проекту уровень автомобилизации на I очередь и расчетный срок строительства принят 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Таким образом, состояние автодорожного хозяйства предопределяет уровень развития производственной и социальной сферы и обеспечивает надежную работу подавляющего большинства отраслей хозяйственного комплекса.

Парк легковых автомобилей индивидуального пользования составит при уровне автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей:

- на расчетный срок, 2033 г. – 1018 автомобилей.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на проектируемых станциях техобслуживания. Станции технического обслуживания запроектированы из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Потребность в обслуживании СТО составит 5 постов (на расчетный срок). На сегодняшний день в сельском поселении предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, отсутствуют.

Учитывая существующее положение, в проекте предлагается разместить СТО:

- к западу от с. Сикияз в одном комплексе с существующей АЗС (на 3 колонки) проектом предусматривается строительство СТО на 5 постов.

АЗС запроектированы из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 автомобилей. Потребность в обслуживании с учетом транспортного потока автодороги регионального значения составит 2 колонки на расчетный срок. В с. Сикияз располагается АЗС № 161 ОАО «Башкирнефтепродукт» (на 3 колонки). Размещение новых АЗС на территории сельского поселения не предусматривается. Размещение существующих и проектируемых объектов обслуживания автотранспорта отражено на листе 2 тома III «Графическая документация» «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, связи. М 1:25000».

АЗС и СТО рекомендуется размещать на въезде в населенные пункты с учетом требований санитарно-защитных разрывов до селитебной территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По характеру производственной деятельности предприятия, эксплуатирующие грузовые автотранспортные средства, подразделяются на 3 группы:

1.Автопредприятия подотрасли «Автомобильный транспорт» (специализированные), для которых перевозки грузов на коммерческой основе являются основным видом их деятельности;

2.Предприятия других отраслей экономики (ведомственный транспорт), которые осуществляют перевозки грузов, связанных с технологическим процессом производства;

3.Предприятия индивидуальных предпринимателей, занимающиеся коммерческими перевозками грузов.

Пассажирский транспорт

В настоящее время отправление пассажирских автобусов производится от автовокзала в районном центре с. Месягутово (том II, глава 4 п.4.1).

Население обслуживается автобусами, принадлежащими филиалу автотранспортного предприятия ГУП «Башавтотранс» а так же частными маршрутами такси.

Инфраструктура пассажирского транспорта должна формироваться на основе взаимодействия и увязки различных видов транспорта для комфортного передвижения и, в конечном счете, экономии свободного времени пассажиров.

Для повышения конкурентоспособности автомобильного пассажирского транспорта и, как следствие этого, повышения комфортности передвижений, намечается развитие инфраструктуры этого вида транспорта.

Основной задачей развития инфраструктуры пассажирского транспорта является обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей, возможное только при повышении надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.

Все автобусные маршруты по своему функциональному назначению можно разделить на 3 категории:

- внутрирайонные, обслуживающие население административного района;

- межрайонные, обслуживающие транспортные связи между административными районами;

- межобластные – перевозки, осуществляемые по территории двух или более областей или республик.

Предложенная проектом автодорожная сеть позволяет осуществлять транспортные связи всех категорий по соответствующим направлениям.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам районного значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами. По автодорогам межрайонного значения проходят маршруты, связывающие центр района с центрами соседних районов. По республиканской трассе осуществляются междугородные, межреспубликанские связи.

Проектное предложение по развитию транспортной сети на территории района и прилегающих административных районов позволит увеличить количество автобусных маршрутов как между районными центрами, так и до населенных пунктов, обслуживающих объекты рекреационного назначения.

Должна быть сформирована система технического обслуживания и контроля автотранспортных средств, а также обустройство автомобильных дорог объектами дорожного сервиса.

Важным аспектом на территории района является маршрут «Школьный автобус». Он охватывает населенные пункты, где находятся только начальные школы и для учащихся средних и старших классов организовывает ежедневные поездки на учебу в средние общеобразовательные школы, расположенные в местных, подрайонных и районных центрах.

Трубопроводный транспорт

На расчетный срок (2033 год) протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составит 15,54 км.

Плотность 77,4 км/тыс.км2. По территории Дуванского района проходит ветка магистрального газопровода ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Челябинск - Петровск» производительностью 31,7 млн.т /год, диаметр трубы 1400 мм, давление 75 атм., общая протяженность 498 км, в том числе по территории Сикияского сельсовета – 15,54 км с отводом к АГРС в с. Месягутово.

Развитие трубопроводного транспорта на территории Сикиязского сельского поселения не предусмотрено.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а, в некоторых случаях, с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать раздвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусмотреть защитные мероприятия от деформаций.

Воздушный транспорт

Для населения Дуванского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфа – 220 км.

На территории Дуванского района расположен аэропорт «Дуван» (в 1,5 км от северо-восточной границы села Дуван), не эксплуатируемый в настоящее время.

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения на территории Республики Башкортостан, требования к размещению аэропортов, в проекте предлагается следующая площадка для строительства аэропорта:

- Западнее районного центра Месягутово, на расстоянии 10,0 км, южнее автодороги в с. Михайловка, запроектирован аэропорт с целью создания модернизированной наземной производственной базы в соответствии с современными требованиями и расширением рынка авиационных услуг для выполнения пассажирских рейсов местных линий, для сельскохозяйственных, специальных (при возникновении ЧС) и санитарных заданий. Учитывая развитие и размещение объектов курортно- рекреационного назначения, предлагается развитие линий воздушного сообщения в качестве туристических маршрутов

Согласно прогнозам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в среднесрочной перспективе ожидается стабильный рост авиаперевозок – до 2020 года на уровне 5 %.

В связи с этим проектом предлагается:

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения на территории Республики Башкортостан, требования к размещению аэропортов в проекте предлагается реконструкция существующего аэродрома с. Месягутово с целью создания модернизированной наземной производственной базы в соответствии с современными требованиями и расширением рынка авиационных услуг; для выполнения пассажирских рейсов местных линий, для сельскохозяйственных, специальных (при возникновении ЧС) и санитарных заданий.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта не проходят. Ближайшей станцией является ст. «Сулея» в поселке Сулея Саткинского района Челябинской области в 85 км от центра сельского поселения с. Сикияз.

2.2. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Административный центр сельского поселения – село Сикияз находится на расстоянии 10 км от села Месягутово. Территория сельского поселения характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими освоение территорий, являются оврагообразование, карст, заболачивание, в меньшей степени оползни, осыпи.

Абсолютные отметки на территории колеблются от 214,0 до 413,0 м. Значительное распространение имеет водная эрозия. Рельеф холмистый, расчлененный довольно густой гидрографической сетью.

Гидрографическая сеть представлена крупными реками: Ай, Сикиязик и их притоками (перечень крупных рек на территории сельского поселения представлен в таблицах № 8 и 9 главы 1, п.1.2.3.,тома II). Водный режим реки характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье обычно начинается в первых числах апреля. Подъем уровня достигает 6 - 8 м. Высокие уровни держатся 2 - 3 дня, затем происходит плавный спад.

Русла рек подвержены боковой эрозии. Сброс сточных вод в Дуванском районе производится в природные водные объекты, реки. На территории сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Территории сельского поселения имеет ряд ограничений для градостроительного освоения (см. глава 1, п. 1.2.7., тома II):

1. На площади развития карбонатных толщ – карстовые образования.

2. Сложность в строительстве определяется крутизной поверхности рельефа и на отдельных участках – глубиной залегания подземных вод на склонах и в днищах долин.

3. Условия строительства усложняются в связи с развитием и широким распространением овражной и водной эрозии. Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Ай и Сикиязик.

4. Строительство невозможно на территории оврагов, заболоченных участков и затопляемых участков вдоль рек.

Мероприятия по инженерной подготовке территории

1. Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией, – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целенаправленная борьба с речной эрозией в настоящее время населением практически не ведется, т.к. она не наносит значительного ущерба личным хозяйствам в связи с каменистым характером почв и лесистостью территории.

Кроме того, борьба местного населения с размывом берегов без гидравлического обоснования нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой. На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно, и учитывать его экономическую целесообразность.

2. Защита пойменных территорий

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

- повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

- обвалование территории;

- обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Имеющиеся старицы и мелкие озера наполняются водой в период прохождения паводков и за счет выпадения осадков. Мелкие и непроточные их участки, прогреваемые солнцем, являются опасными в малярийном отношении. Поэтому предусмотрено произвести дноуглубление и расчистку отдельных стариц и обеспечить их проточность за счет соединения с рекой, либо произвести засыпку отдельных непроточных, мелководных участков.

Объекты культурно-бытового обслуживания должны быть построены на подсыпке. На отдельных участках берегов водоемов намечено устройство пляжей, для чего на эти участки должен быть завезен песок. Проектом предлагается провести берегоукрепительные работы в населенных пунктах: д. Победа, д. Семериковка  расположенных вдоль реки Ай.

Берегоукрепительные сооружения служат для защиты берегов водоёмов и рек от разрушающего воздействия волн, течений, напора воды, льда и других природных факторов. Берегоукрепительные сооружения строятся для предупреждения разрушений (размывов) берегов и затоплений населённых пунктов, промышленных объектов, дорог, мостов, линий связи, ценных лесных и сельскохозяйственных угодий, культурных и исторических памятников. При их создании желательно максимально использовать местные строительные материалы.

Согласно данных Администрации в зону подтопления паводком 1 % обеспеченности, населенные пункты Сикиязского сельского поселения не попадают.

3. Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации, овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования, и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Овражная и водная эрозия развивается вдоль рек Сикиязик, Ай.

4. Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

5. Организация отвода поверхностного стока

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов и площадей является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории. Своевременное удаление поверхностных вод предупреждает подъем уровня грунтовых вод, затопление улиц и подвальных помещений, предотвращает дальнейший рост оврагов.

По требованиям, предъявленным в настоящее время к исполнению и охране водных ресурсов, поверхностные воды перед сбросом их в открытые водоемы должны подвергнуться очистке.

Количество и типы очистных сооружений, гидравлические расчеты, включающие определение расчетных расходов загрязненной части дождевых вод, площади водосборных бассейнов в расчетных створах, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и степень их очистки должны определяться специализированными организациями.

6.Проявление карста

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

7. Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов.

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня.

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

Глава III. Мероприятия по организации инженерной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в во всех населенных пунктах сельского поселения с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа. В настоящее время для обеспечения населения села Сикияз хозяйственно питьевым водоснабжением функционирует артезианская скважина, водозаборные сооружения расположены в центральной части населенного пункта. Производительность водозабора 10 м3/час. Сети водоснабжения находятся на балансе СПК «Победа», общая протяженность по селу составляет 6,5 км. Количество потребляемой воды в населенном пункте с. Сикияз:

- населением – 84,7 м3/сут.

Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Сикиязский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Проектные предложения

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Дуванский район и, в частности, сельское поселение Сикиязский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящее время сети организованного водоотведения и хозяйственно-бытовой канализацией на территории сельского поселения отсутствуют. Население населенных пунктов с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Сикиязский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2909 чел.= 465,44 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующего сооружения на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам. Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению Сикиязский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2909 чел.= 465,44 м3/сут.-5% (безвозвратные потери)= 442,17 м3/сут.

Проектируемые очистные сооружения размещены:

- очистные сооружения для населенных пунктов с. Сикияз и с. Озеро согласно проектным решениям располагаются в южной части с. Сикияз на территории существующей промзоны.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий в населенных пунктах в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», СНиП 2.04.03-85  принимается равным водопотреблению. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

3.2. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет осуществляется от двух электроподстанций:

- ПС-35/10 кВ «Сикияз» мощностью 2,5 МВА, по линиям – ВЛ-10 кВ Ф№ 6 «Сикияз – Озеро», ВЛ – 10 кВ Ф № 5 «Сикияз – МТФ», ВЛ-10 кВ;

- ПС-110/35/10 «Мещегарово» мощностью 10 МВА, по линиям – ВЛ – 10 кВ «Ф №13 «Мещегарово – Золора».

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Сикиязский сельсовет занимается Дуванский РЭС ПОС, ВЭС.

Согласно данным Администрации Дуванского района на территории сельского поселения расположено 29 трансформаторных подстанций.

Строящиеся сооружения энергетики на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет в настоящее время не обнаружены, данные по проектируемым объектам энергоснабжения не предоставлены.

Проект электроснабжения общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения сельского поселения Сикиязский сельский совет будет выполнен в следующей стадии проектирования.

3.3. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет осуществляется от ГРС «Месягутово». Подключены к газовым сетям все 4 населенного пункта сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ГРП – 2 ед., ШРП – 4 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис» «ДуванГаз».

Перечень ГРП и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 37 тома II настоящего проекта.

Проектом предусматривается полная газификация сельского поселения, включая негазифицированные новые участки жилой и общественной застройки в населенных пунктах. Проект газоснабжения на новые жилые территории будет выполнен в следующей стадии проектирования.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное. Перечень существующих котельных в границах сельского поселения Сикиязский сельсовет представлен в таблице № 38 тома II настоящего проекта.

Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе. Основными потребителями тепла являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

3.4. Проводные средства связи

По данным администрации сельского поселения в 2013 году на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет зарегистрировано 317 абонентов телефонной связи.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100 % охвата для жилых зданий и минимально необходимого количества телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов, культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

В последние годы получила развитие мобильная связь, прежде всего в сельской местности, где уровень телефонизации от стационарных АТС невысок. В районе устойчиво развиваются операторы сотовой связи «Мегафон» и «МТС».

3.5. Телевидение, радиофикация

В настоящее время телевидение и радиофикация населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет обеспечиваются относительно устойчивым приемом сигналов от телевизионных ретрансляторов, установленных в с. Месягутово и с. Сикияз.

Кроме того, в населенных пунктах Дуванского сельсовета активно развиваются Интернет и IP –телевидение.

Глава IV. Мероприятия по охране и использованию памятников истории, архитектуры и археологии

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия происходит согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Историко-культурный потенциал Дуванского района, представленный отделом по сохранению недвижимого культурного наследия МКНП РБ в главе I (п. 1.1.2) тома II и на карте существующего положения, отражают степень изученности территории. Анализ архивных и библиографических данных свидетельствует, что запрашиваемая территория никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию. Анализ топографии и гидрографии свидетельствует о высокой вероятности обнаружения на территории дополнительных объектов истории и архитектуры.

В целях выявления объектов историко-культурного наследия и проведения мероприятий по подготовке проекта (охранных зон) объектов культурного наследия, необходимо проведение научных (в т.ч. натурных археологических) исследований территории сельского поселения Сикиязский сельсовет.

Необходимо учесть, что археологические исследования, в том числе проект зон охраны, проводятся за счет средств физических и юридических лиц являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

Для проведения археологических исследований, в том числе разработку проектов зон охраны заказчику работ необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия представлены 2 памятниками истории и архитектуры и 1 памятником археологии (см. табл. № 1 и 2 п. 1.1.1. тома II настоящего проекта).

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2008 г. № 153, разработку проектной документации населенных пунктов Республики Башкортостан необходимо выполнять на основе уже разработанных историко-архитектурных опорных планов исторических поселений, проектов зон охраны объектов культурного наследия для определения четких границ и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны (с определением зон с особыми условиями использования территорий), проведения историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Необходимыми наиболее общими признаками для современного использования объектов культурного наследия являются следующие:

- уникальность или значительная (по сравнению с остальными) ценность (научная, зрелищная или историко-культурная) объекта для данной территории;

- повышенная концентрация объектов наследия на определенном локальном участке.

- гармоничное сочетание объектов наследия и окружающего ландшафта (вписанность в ландшафт), целостность ландшафта, возможность его использования как историко-культурной составляющей данного объекта (объектов) наследия.

Мероприятия по охране и использованию памятников истории и архитектуры на территории сельского поселения:

- приуроченность используемых объектов наследия к существующей или проектируемой транспортной сети.

- провести обследование всей территории района и создать реестр недвижимых объектов культурного наследия;

- провести периодический мониторинг недвижимых объектов культурного наследия;

- провести инвентаризацию всех известных объектов культурного обследования района, определить их современное состояние, научную и историко-культурную значимость;

- создать кадастр и фонд земель историко-культурного назначения района, перевести все объекты в данный фонд.

Глава V. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и городских и сельских поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Сикияз, с. Озеро, д. Победа, д. Семериковка относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава VI. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

В рамках разработки генерального плана сельского поселения Сикиязский сельсовет, градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производственных сил, расселением, организацией массового отдыха. Экологическая оценка сельского поселения дана в главе 2 тома II.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих подразделах.

6.1.1. Мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями

С научной точки зрения под карстом принято понимать совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной). Выражаются эти явления в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы. К растворимым породам относятся сульфатные и карбонатные отложения. Карстоопасность территорий определяют, исходя из количества образования провалов в течение одного года наблюдений на площади в один квадратный километр.

Карст, как геодинамический процесс, имеет свою специфику, связанную с геологическим происхождением и дальнейшим развитием. Соответственно каждая карстоопасная территория имеет особенности и свою специфику застройки. В этом случае необходима оценка территории по карстоопасности, разработка и применение специальных карстозащитных мероприятий.

Согласно действующим нормативным документам для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные (заключаются в рациональном размещении сооружений на территории строительства и в ее планировке с целью создания искусственных уклонов для отвода поверхностных атмосферных вод);

- водозащитные и противофильтрационные (заключаются, в основном, в организации водоотвода, устройстве дренажей, предотвращении утечек и сброса вод с условием, чтобы вода не подтекала под фундаменты домов);

- геотехнические (заключаются в укреплении оснований, заполнении, «тампонировании» карстовых провалов различными видами растворов, например, цементных);

- эксплуатационные (заключаются в осуществлении карстомониторинга - постоянного наблюдения за развитием карстовых процессов);

- конструктивные.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриды, каменная соль), имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины) и в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать: устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений; заполнение карстовых полостей; искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; закрепление и уплотнение грунтов; водопонижение и регулирование режима подземных вод; организацию поверхностного стока; применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. Для предотвращения активизации карстовых процессов необходимо предупреждать или быстро ликвидировать аварии на водопроводных или канализационных сетях.

Согласно схеме с обозначением мест нахождения карстовых воронок на территории Дуванского муниципального района мероприятия по использованию территорий с карстовыми проявлениями необходимо предусмотреть в районе населенных пунктов с. Озеро, находящегося в зоне обильного развития экзагенно-геологических процессов.

Карстовые образования находятся в непосредственной близости от перечисленных населенных пунктов и новых площадок перспективного развития, поэтому при строительстве новых зданий и сооружений необходимо учитывать данный негативный фактор.

Размещение новых площадок, развитие и реконструкция вышеперечисленных существующих населённых пунктов должны осуществляться с использованием дифференцированной оценки карстоопасности и пригодности территории, технико-экономического обоснования возможности и целесообразности застройки.

Карст ухудшает сейсмодинамическую устойчивость сооружений. Импульсивные карстовые провалы могут принести серьезный вред в местах хозяйственной деятельности. Техногенное изменение гидродинамического режима карстовых районов усугубляет опасность катастрофических провалов, особенно там, где карсту сопутствуют просадочно-суффозионные явления.

Участки непосредственного проявления подземного и поверхностного карбонатного, сульфатно-карбонатного карста отнесены к непригодным по условиям строительства или требующим сложной, дорогостоящей инженерной подготовки.

Перед началом освоения площадки под строительство зданий и сооружений в районе с карстово-суффозионными проявлениями необходимо проведение инженерно-геологических изысканий, в которых должно быть описание карстовых проявлений и характера угрожающей опасности, динамики их развития.

Для малоэтажного строения чаще всего нет необходимости в проведении специальных дорогостоящих карстозащитных работ, связанных с устройством глубоких свайных фундаментов, с прорезкой слоев карстующих пород или заполнением (инъекцией) полостей цементным раствором. Использование известных конструктивных и водозащитных мероприятий обеспечит надежную эксплуатацию малоэтажной застройки.

6.1.2. Охрана атмосферного воздуха

Территория Дуванского района относится к благоприятной с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие лесных массивов и редких рекреационных территорий, делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено ещё и тем, что через территорию сельского поселения проходят автомобильные дороги с большой интенсивностью движения и выхлопы попутного автотранспорта составляют немалую часть загрязнения.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (задымленности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения, старение автопарка предприятий.

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспортные средства, в выбросах которых содержатся в основном вещества 2-го и 3-го классов опасности.

Объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет 85 % от общего количества загрязняющих веществ и составлял на 1.01.2001 г. 4473 т. в год.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Всего на территории сельского поселения зарегистрировано 824 единицы автотранспорта. В Валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу основную долю составляет автомобильный транспорт.

На территории сельского поселения имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий (мясомолочное и мясное скотоводство, зерновое, птицеводческое направления), от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Проектом предлагается вынос производственных зон в связи с несоблюдением санитарных разрывов от производственных предприятий до жилых домов.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры санитарно-защитной зоны составляют:

– для объектов I класса (свалки твердых бытовых отходов, скотомогильники) – 1000 метров;

– для объектов II класса (полигон твердых бытовых отходов) – 500 метров;

– для объектов III класса (МТФ, МТМ) – 300 метров;

– для объектов IV класса (пилорамы, хозяйства с содержанием животных до 100 голов, склады ГСМ, АЗС, СТО, склады минеральных удобрений) – 100 метров;

– для объектов V класса (сельские, закрытые кладбища, складской сектор, участковая больница и пожарное депо) – 50 метров.

Санитарно-защитная зона для сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками производительностью 500 м3/сутки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 300 метров.

Санитарно-защитные зоны от действующих предприятий на территории сельского поселения приведены в таб. № 10 п. 1.2.6. тома II настоящего проекта.

Санитарно - защитные зоны от проектируемых основных производственных предприятий и коммунальных объектов

табл. № 19

| №п/п | Местоположение | Наименование предприятия | Отрасль | Класс вредности, | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектируемые предприятия |
| 1 | В 0,5- х км к югу от с. Сикияз | Животноводческая ферма на 300 голов КРС | Животноводство | III | 300 |
| 2 | с. Сикияз | Очистные сооружения | Коммунальное предприятие |  | 300 |
| 3 | с. Сикияз | СТО | Автотранспортные предприятия | IV | 100 |
| 4 | В 0,5 км к югу от с. Сикияз | Мусороперегрузочная станция (МПС) | Коммунальное предприятие | IV | 100 |

Проектом предложена организация санитарно – защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, ликвидация и вынос части предприятий на резервные территории.

Так же предусматривается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

6.1.3. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г. (Ст. 65.) ширина водоохраной зоны реки и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (Водоохранные зоны рек Бурзянского района установлены в главе 4).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламент использования водоохранных зон

табл. № 20

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. | Водный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой 12.04.2006 г.) (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ) |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 г.) (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ) |

Регламент использования зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

табл. № 21

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса зоны санитарной охраны не допускаются: посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с территориальным управлением Роспотребнадзора; закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса РФ.

Ширина водоохранных зон

табл. № 22

| № пп | Наименование рек | Место протекания | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки, ручьи |
| 1 | Ай | Вдоль восточной границы сельского поселения | 549 | 200 |
| 2 | Сикиязик | д. Семериковка, с. Озеро, с. Сикияз | 16 | 100 |
| 3 | Атовка | В юго-западной части сельского поселения | 7,8 | 50 |

Озера по происхождению тектонические или карстовые, либо представляют собой старицы и запруды рек.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является поэтапный охват канализацией населенных пунктов. Проектом предусматривается централизованная система канализации с очистными сооружениями для административного центра сельского поселения с. Сикияз. Использование очистных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо объектов биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико – химической очистки сточных вод.

Проектом предлагается:

а) Эксплуатация скотомогильников согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (с изменениями на 16 августа 2007 года);

б) Предусмотрено закрытие всех несанкционированных свалок населенных пунктов на территории района с последующей рекультивацией территории (перечень существующих свалок представлен в таб. 15 и 16 п. 2.5, тома II).

в) На территории сельского поселения кладбища, попадающие в водоохранную зону водных объектов не обнаружены.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно, в небольших объемах, осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

г) Производственные площадки сельского поселения, которые попадают в водоохранную зону, расположены в населенных пунктах с. Озеро,

От производственных объектов и площадок не соблюдаются санитарно-защитные разрывы до жилой застройки, в населенных пунктах:

- с. Сикияз – МТМ, складской сектор, склад минеральных удобрений, коровников;

- с. Озеро – складкой сектор;

- д. Семериковка – конный двор.

Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные:

- с состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

-  создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Проектом предлагается вынос животноводческих комплексов или перенос водозаборов в связи с необходимостью организации зон охраны источников водоснабжения (п. 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02).

Консервация водозаборных сооружений предусматривается в с. Сикияз.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодиям.

1. Зона санитарной охраны водозабора

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

В настоящее время на водозаборах не организованы пояса санитарно-защитной охраны (ЗСО), где соблюдались бы режим и требования СНиП 2.04.02-84.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны как для подземных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 метров от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

6.1.4. Охрана почв, животного мира. Охраняемые природные объекты

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.д. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей и проектируемой автомобильных магистралей межмуниципального значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии – регулирование стока ливневых и талых вод, создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии – уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

В сельском поселении проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почво-защитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв.

Одним из первоочередных мероприятий являются - проведение почвозащитных севооборотов, при которых на эродированной пашне используются для посева почвозащитные культуры, применение специальных приемов обработки почвы, внесение повышенных доз удобрений.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии – перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся – создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основными объектами охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасождениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана лесных насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего  необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

6.1.5. Скотомогильники

На территории сельского поселения располагаются 2 биотермические ямы (см. таб. № 17 п. 2.5. тома II настоящего проекта). В соответствии с санитарной классификацией предприятий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и ширина санитарно-защитной зоны от них составляет 1000 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.1.6. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

Перечень особо охраняемых природных территорий приведен в главе III п.1.2.6.1. тома II настоящего проекта.

Перечень мер необходимых для сохранения памятника природы (режим охраны) установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48.

В последние годы подход к созданию новых ООПТ изменились, особо охраняемые природные территории создаются на основе научных обоснований и при наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы. Начиная с 2002 года в республике осуществляются мероприятия по формированию системы охраняемых природных территорий. Система охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (СОПТ) – это комплекс функционально и территориально взаимосвязанных территорий, которые проектируются с учетом природных, социально культурных и национальных особенностей республики. Одной из составляющих правовой базы СОПТ является «Концепция развития системы охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан» утвержденная постановлением Правительством Республики Башкортостан от 01.09.2003 № 209.

6.1.7. Охрана и защита лесов

10,2 % территории Сикиязского сельского поселения покрыто лесом.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению относятся к эксплуатационным лесам, защитные леса составляют 90,8 % от лесного фонда на территории сельского поселения.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а так же развития лесной промышленности, с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса на территории сельского поселения подлежат освоению в целях сохранения средообразующей, водоохранной, защитной, санитарно-гигиенической, оздоровительной и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом втором поясах санитарной охраны источников питьевого хозяйственно – бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны;

- лесопарковые зоны;

- городские леса;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях горах;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- орехово-промысловые зоны;

- лесные плодовые насаждения;

- ленточные боры;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов;

К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемических растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

Категории защитных лесов определены в соответствии со ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ и Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 84 от 20 марта 2008 г.

Для восполнения недостатка древесины рубок и для сохранения лесов и лесовосстановления в республике проводятся щадящие способы рубок главного пользования – постепенные и добровольно-выборочные промежуточные рубки, санитарные рубки ослабленной и поврежденной древесины в лесах I группы и прочие рубки.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение на вырубках хвойного подроста в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновление не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно-ценных и быстрорастущих пород. Площади, возобновившиеся малоценными породами, назначаются под реконструкцию.

К числу охранных мероприятий относятся: охрана лесов от пожаров; защита от различных видов вредителей; охрана от самовольных вырубок; сенокошения, пастьбы скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят лесные пожары: повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском и травяным покровом; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней; в результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается полезная и охотничья фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов. Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем.

Охрану лесов от пожаров необходимо вести на основе сочетания разнообразной работы по профилактике пожаров с оперативностью в обнаружении и ликвидации пожаров. Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине населения, лесохозяйственные предприятия должны обеспечить:

- широкое проведение разъяснительной и воспитательной работы среди населения по вопросам сбережения лесов и соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

- правильную организацию использования лесов для массового отдыха населения в целях сокращения неорганизованного притока людей в леса, а также проведение мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и другие мероприятия по усилению охраны лесов;

Большую роль играет противопожарная профилактика. Она включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение огня: опашку хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистку придорожных полос от захламленности, своевременную очистку лесосек от порубочных остатков и т.д.

Служба обнаружения пожаров требует хорошо налаженной телефонной связи – все лесные кордоны должны быть телефонизированы. Необходимо повысить техническую оснащенность транспортными средствами и т.п.

Система мероприятий по борьбе с вредителями леса включает в себя биологические, химические и интегральные методы, а также лесохозяйственные мероприятия (надзор за появлением вредителей и болезней, карантин растений).

6.2. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в рамках Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011-2020 годы определена основная задача - ликвидация всех несанкционированных свалок ТБО, необходимость создания генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов, проектирование и строительство первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных районов республики, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных районов и городских округов, реализация комплекса мер, направленных на создание производств по переработке вторичных материальных ресурсов.

На сегодняшний день для муниципального района разработан и утвержден проект «Генеральная санитарная очистка территории Дуванского района» НИИ БЖД РБ, г. Уфа 2013 год.

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Дуванского района позволяет совершенствовать систему обращения с отходами. На основе генеральной схемы очистки определяются: очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство, приобретение оборудования и технических средств, подготовка финансово-экономического обоснования для привлечения инвестиций (в том числе из федерального бюджета) для совершенствования системы обращения с отходами.

Данная генеральная схема санитарной очистки предусматривает постепенное и поэтапное совершенствование системы управления твердо-бытовыми отходами, рассчитанное до 2020 года и, по сути, является концепцией к которой необходимо стремиться, а также будет являться основой для участия МР Дуванский район в республиканских целевых программах финансируемых за счет республиканского бюджета в данной области.

Также позволит решить такие актуальные проблемы, это:

- Строительство полигона ТБО 2-ой очереди.

- Строительство очистных сооружений.

- Приобретение новой спецтехники (подметально-уборочные, снегоуборочные).

- Приобретение мусорных контейнеров и строительство контейнерных площадок.

Программа реализуется в 2011-2020 годах, в два этапа:

I этап: 2011-2013 годы;

II этап: 2014-2020 годы.

На I этапе планируется создание организационных механизмов реализации Программы, проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО в населенных пунктах муниципальных районов Республики Башкортостан, создание генеральных схем очистки территорий городских округов, муниципальных районов и республики в целом, начало проектирования и строительства первоочередных объектов обращения с отходами на территориях муниципальных районов Республики Башкортостан.

На II этапе предполагается реализация комплекса мер, направленных на создание производств по переработке ВМР, и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, корректировка программных мероприятий с учетом итогов реализации I этапа Программы.

Данная схема предполагает прием отходов из населенных пунктов, с территорий водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона, с использованием мусороперегрузочных станций. Увеличение указанного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления, а также во избежание снижения надежности системы удаления отходов. При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от полигона, необходимо строительство мусороперегрузочных станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно превышать 55 км. Для этого требуется проектирование и строительство сети МПС в Дуванском районе, в части касающейся территории Сикиязского сельского поселения строительство МПС в границах сельского поселения предусматривается, в 0,5 км от южной границы с. Сикияз, вдоль автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит.

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых бытовых отходов (ТБО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Существующие свалки ТБО и санитарно-защитные зоны от них показаны на чертеже лист 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

Согласно данным Администрации на территории сельского поселения располагаются 2 несанкционированные свалки ТБО (см. табл. 16 тома II настоящего проекта). Вывоз мусора на сегодняшний день осуществляется на стихийную свалку сельского поселения.

Сбор и удаление ТБО

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования сельского поселения Сикиязский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

На сегодняшний день на территории муниципального района идет реализация мероприятий согласно «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2011 – 2015 годы». Согласно программы для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на временное место складирования ТБО, в данном случае МПС с. Сикияз, для дальнейшей его транспортировки на существующий полигон ТБО с. Месягутово. Существующий полигон ТБО находится в 2,3-х км к северу от с. Месягутово. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров.

Полигон ТБО представляет собой оборудованный полигон, площадью 3,56 га. Мощность объекта размещения 156 тыс. м3 (42,12 тыс. тонн), объект введен в эксплуатацию в 2003 году, срок его эксплуатации составляет 16,3 лет. По договору с сельским поселением Сикиязский сельсовет полигон эксплуатирует ООО «Дуван ТБО» лицензия предприятия приведена в приложении 1 тома II настоящего документа.  Санитарно-защитная зона от свалки 1000 метров.

Полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТБО.

В задачи санитарной очистки населенных пунктов с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка и д. Победа, входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы выводятся по сети канализации хозяйственно-бытовых стоков, на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них. Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» расчет количества бытовых отходов по населенным пунктам с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя представлен в таблице № 23 и 24.

Количество бытовых отходов по населенным пунктам

табл. № 23

| Бытовые отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| с. Сикияз | 0,792 |  | 0,310 | 1,722 |  | 0,667 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,792 | 190 | 0,15 | 1,722 | 190 | 0,327 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,792 | 0,002 | 1,584 | 1,722 | 0,002 | 3,44 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,34 | 5 | 0,16 | 6,72 | 5 | 0,34 |
| с. Озеро | 0,651 |  | 0,203 | 1,018 |  | 0,333 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,651 | 190 | 0,123 | 1,018 | 190 | 0,193 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,651 | 0,002 | 1,302 | 1,018 | 0,002 | 2,036 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,66 | 5 | 0,08 | 2,8 | 5 | 0,14 |
| д. Победа | 0,020 |  | 0,024 | 0,047 |  | 0,031 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,020 | 190 | 0,004 | 0,047 | 190 | 0,009 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,020 | 0,002 | 0,040 | 0,047 | 0,002 | 0,094 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,34 | 5 | 0,02 | 0,44 | 5 | 0,022 |
| д. Семериковка | 0,092 |  | 0,069 | 0,122 |  | 0,111 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,092 | 190 | 0,017 | 0,122 | 190 | 0,023 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,092 | 0,002 | 0,184 | 0,122 | 0,002 | 0,244 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,04 | 5 | 0,052 | 1,76 | 5 | 0,088 |
| Итого на сельское поселение |  |  | 0,606 |  |  | 1,480 |

Морфологический состав ТБО

табл. № 24

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Сикияз (0,667) | с. Озеро (0,333) | д. Победа (0,031) | д. Семериковка (0,111) |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,166 | 0,083 | 0,0077 | 0,0277 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,266 | 0,133 | 0,0124 | 0,0444 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,0066 | 0,0033 | 0,0003 | 0,0011 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,0133 | 0,0066 | 0,0006 | 0,0022 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,0466 | 0,0233 | 0,0022 | 0,0077 |
| Кости | 1-2 2 | 0,0133 | 0,0066 | 0,0006 | 0,0022 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,033 | 0,0166 | 0,0015 | 0,0055 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,0133 | 0,0066 | 0,0006 | 0,0022 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,0133 | 0,0066 | 0,0006 | 0,0022 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,0133 | 0,0066 | 0,0006 | 0,0022 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,0133 | 0,0066 | 0,0006 | 0,0022 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,0667 | 0,0333 | 0,0031 | 0,0111 |
| Итого | 100 | 0,667 | 0,333 | 0,031 | 0,111 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число обязательного обслуживания спецавтохозяйствами включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

- с. Сикияз – 0,667 тыс. тонн х 5 % = 0,033 тыс.т./год;

- с. Озеро - 0,333 тыс.тонн х 5 % = 0,016 тыс.т./год;

- д. Победа - 0,031 тыс.тонн х 5 % = 0,0015 тыс.т./год;

- д. Семериковка - 0,111 тыс.тонн х 5 % = 0,0055 тыс.т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория места временного размещения ТБО от населения сельского поселения Сикиязский сельсовет определена из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют:

- с. Сикияз - 0,700 тыс.тонн/год;

- с. Озеро – 0,349 тыс.тонн/год;

- д. Победа – 0,0325 тыс.тонн/год;

- д. Семериковка – 0,1165 тыс.тонн/год.

Площадь места временного размещения ТБО на годовое накопление мусора составит:

- с. Сикияз - 0,700 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,035 га;

- с. Озеро - 0,349 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0174 га;

- д. Победа - 0,0325 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0016 га;

- д. Семериковка - 0,1165 тыс.тонн/год*0,05 га = 0,0058 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории:

- с. Сикияз - 0,035 га * 20 лет = 0,70 га до 2033 года;

- с. Озеро - 0,0174 га * 20 лет = 0,348 га до 2033 года;

- д. Победа - 0,0016 га * 20 лет = 0,032 га до 2033 года;

- д. Семериковка - 0,0058 га * 20 лет = 0,116 га до 2033 года.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- мусороудаление с территории населенных пунктов в данный момент производится Администрацией сельского поселения и на добровольных началах местным населением, организацией эксплуатирующей полигон ТБО Дуванского района является ООО «Дуван ТБО» с. Месягутово. Лицензия предприятия приведена в приложении 1 тома II настоящего проекта.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

- с. Сикияз - 0,667 т.т. в год = 33 000 кг;

33000 кг: 180 кг/м3 = 0,183 тыс. м3;

- с. Озеро – 0,016 т. т. в год = 16000 кг;

16000 кг: 180 кг/м3 = 0,088 тыс. м3;

- д. Победа – 0,0015 т. т. в год = 1500 кг;

1500 кг: 180 кг/м3 = 0,0083 тыс. м3;

- д. Семериковка – 0,0055 т. т. в год = 5500 кг;

5500 кг: 180 кг/м3 = 0,030 тыс. м3.

Где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочное числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит:

- с. Сикияз - 0,667 т.т. в год = 667000 кг; 667000 кг : 200 кг/м3 = 3,335 тыс. м3;

- с. Озеро – 0,333 т. т. в год = 333000 кг; 333000 кг : 200 кг/м3 = 1,665 тыс. м2;

- д. Победа – 0,031 т. т. в год = 31000 кг; 31000 кг : 200 кг/м3 = 0,155 тыс. м2;

- д. Семериковка – 0,111 т. т. в год = 111000 кг; 111000 кг : 200 кг/м3 = 0,555 тыс. м2.

Где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 25.

табл. № 25

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Сикияз | 1722 | 3518 | 3335 | 183 | 30,45 | 0,4 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 33 | 0,44 |  |
| с. Озеро | 1018 | 1753 | 1665 | 88 | 15,2 | 0,18 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 17 | 0,2 |  |
| д. Победа | 47 | 163 | 155 | 8 | 1,42 | 0,016 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 2 | 0,018 |  |
| д. Семериковка | 122 | 185 | 555 | 30 | 5,07 | 0,061 | ТБО-1 раз в 2 дня, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К2=1,1 |  |  |  |  | 6 | 0,07 |  |
| Итого | 2909 | 5619 | 5710 | 309 | 58 | 1,0 |  |

Определение количества контейнеров:

1) с. Сикияз

Bкон = 3335 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 30,45 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

30,45 шт * 1,1 = 33 шт.;

2) с. Озеро

Bкон = 1665 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 15,20 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2;

15,20 шт * 1,1 = 17 шт;

3) д. Победа

Bкон = 155 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 1,42 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

1,42 шт * 1,1 = 2 шт.;

4) д. Семериковка

Bкон = 555 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 5,07 шт.

Списочное число контейнеров = Вкон * К2 ;

5,07 шт * 1,1 = 6 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

1) с. Сикияз

Bкон = 183 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,4 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,4 шт * 1,1 = 0,44 шт.;

2) с. Озеро

Bкон = 88 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,18 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,18 шт * 1,1 = 0,2 шт.;

3) д. Победа

Bкон = 8 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,016 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,016 шт * 1,1 = 0,018 шт.;

4) д. Семериковка

Bкон = 30 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,061 шт.

Списочное число бункеров = Вкон * К2 ;

0,061 шт * 1,1 = 0,07 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния для размещения проектом предусматривается в сельском поселении на 12 площадках установка 58 контейнеров, для крупногабаритных отходов на одной площадке установка 1 контейнера.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО

В разделе 6.2.3. проект «Генеральная санитарная очистка территории Дуванского района» НИИ БЖД РБ, г. Уфа 2013 год, приведен подбор спецтехники для удаления смета с территории населенных пунктов района.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 26.

табл. № 26

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 27.

Расчет количества мусоровозов, необходимых

для вывоза муниципальных отходов

табл. № 27

| Наименование | Ед. изм. | Обозначение | с. Сикияз | с. Озеро | д. Победа | д. Семериковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 0,6 | 2,5 | 7,3 | 7,0 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,0075 | 0,031 | 0,091 | 0,087 |
| Число рейсов мусоровозов | р/ сут | Р | 2,81 | 2,78 | 2,72 | 2,72 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/ сут | Псут | 46,08 | 45,59 | 44,6 | 44,6 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/ год | Пгод | 3518 | 1753 | 163 | 585 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 0,28 | 0,14 | 0,013 | 0,013 |

Согласно полученному результату для вывоза мусора в населенных пунктах с. Сикияз, с. Озеро, д. Победа, д. Семериковка требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно Градостроительному Кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

6.3. Защита от вредных воздействий инженерных коммуникаций и сооружений

Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в сельском поселении являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110/35/10 кВ. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кв/м2, для населенной местности – 15 кв/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 110 кВ – 20 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В», М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

Охрана от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.

Автомобильный транспорт

В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические и фотохимические процессы.

От характера этих процессов зависит пространственное распространение отработанных газов (ОГ) автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.

Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60 - 70 км/час.

Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости.

На большинстве дорог с усовершенствованным покрытием скорость движения составляет 30 - 50 км/час, с переходным покрытием – 20 - 40 км/час, на грунтовых дорогах 10-20 км/час. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению атмосферы.

Выполнение намеченной программы работ по совершенствованию дорожной сети Республики Башкортостан позволит увеличить скорость движения на дорогах до 40 - 60 км/час и сократить размеры вредных выбросов.

На участках дорог II категории, проложенных по сельхозугодьям, необходимо предусмотреть санитарно-защитные полосы шириной 10 - 40 метров от границы полосы отвода с обеих сторон дороги, свободных от посадок сельскохозяйственных культур или посадку 2-х – 3-х рядных зеленых насаждений, что снизит уровень загрязнения на 30 – 40 %.

В отличие от водной и воздушной среды, где протекает процесс самоочищения, почва обладает этим свойством в незначительной степени. Степень загрязнения почв вредными веществами и тяжелыми металлами, распределение и перенос их на расстояние зависит от интенсивности, состав транспортного потока и режимов движения автотранспорта, а также от сорбционной способности почвы и движения грунтовой воды.

Глубина проникновения тяжелых металлов в почву обычно не превышает 20 см, при сильном загрязнении они проникают на глубину до 160 см. Опасность такого загрязнения – возможность наступления токсичных соединений металлов в виде водорастворимых форм в грунтовые воды.

Совершенствование дорожной сети и санитарно-защитное озеленение позволяет уменьшить загрязнение почв придорожной полосы. Кардинальным решением является отказ от применения этилового бензина.

В процессе эксплуатации автодорог следует учитывать влияние дорожной пыли, образующейся при движении автотранспорта. Поэтому учет необходимых мероприятий по защите окружающей среды от дорожной пыли является неотъемлемой частью содержания автодорог, особенно с переходными и низшими дорожными одеждами, а также при стадийном методе строительства дорог с капитальными и облегченными типами дорожной одежды, когда на первой стадии строительства предусматриваются щебеночные и им подобные покрытия

На интенсивность пылеобразования влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автотранспорта, масса, габариты и тип движущихся по дороге транспортных средств. Среднегодовая запыленность придорожной полосы в расчете на 1 км протяжения составляет 10 - 30 тонн для грунтовых дорог и 5 - 10 тонн для дорог с переходным типом покрытия, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5 - 15 раз и в 3 - 5 раз, в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Выполнение рекомендуемой программы работ позволит ликвидировать грунтовые дороги, являющиеся главным источником загрязнения.

На дорогах с переходным типом покрытия перспективные размеры движения составляют менее 100 авт/сутки и здесь достаточно периодически проводимых работ по обеспыливанию.

К защитным мероприятиям по снижению запыленности окружающей местности относятся зеленые насаждения вдоль дорог.

При проложении трасс дорог через населенные пункты, а также угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур, следует предусматривать твердое покрытие дорожных одежд с укреплением обочин из материалов, обработанных вяжущими.

Оценка воздействия транспортного шума производится при прохождении дорог высших категорий через крупные населенные пункты.

Воздействие шума на население, проживающее постоянно в придорожной полосе, проявляется в виде как объективного раздражения, так и объективных патологических изменений органов слуха, центральной и сердечно-сосудистой систем.

Общий уровень транспортного шума зависит от интенсивности и скорости транспортного потока, эксплуатационного состояния автомобилей, объема и характера перевозимых грузов, подачи звуковых сигналов. Для улучшения экологической обстановки рекомендуется строительство обходов городов и поселков дорогами со значительными размерами транзитного движения. На участках дорог II-III категорий в пределах населенных пунктов предусматриваются шумозащитные полосы из зеленых насаждений, отделяющих проезжую часть от жилых массивов, что позволит снизить шумовое воздействие до уровня санитарных норм.

При оценке состояния растительности учитывается неблагоприятное воздействие на нее загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей, пылеобразование в процессе эксплуатации дорог, заболачивание прилегающих к дороге площадей, вырубка леса, геохимическое загрязнение почв вследствие утечки горюче-смазочных материалов, продуктами истирания автомобильных шин и покрытий автодорог, а также твердыми выбросами.

Для сохранения природных ресурсов необходимо предусмотреть мероприятия по защите растительного и животного мира.

При проложении трасс вновь строящихся дорог рекомендуется минимальное затрагивание лесов I группы, обход питомников и заповедных зон.

Дороги следует прокладывать по неудобным землям и малоценным сельхозугодьям. На временно изымаемых участках сельскохозяйственных и лесных угодий предусматривается их последующая рекультивация и лесовосстановление.

В местах перехода животных через дороги следует установить соответствующие знаки и указатели.

В зоне влияния автомобильных дорог грунтовые и поверхностные воды в высшей степени подвержены опасности загрязнения маслами, топливом, смазочными материалами, продуктами истирания шин, антигололедными материалами, тяжелыми металлами. Даже минимальное количество этих веществ может сильно изменить качество воды, что отрицательно влияет на живые организмы. Существенный ущерб биосфере наносит эрозия почвы.

Закладка грунтовых резервов и карьеров дорожно-строительных материалов на затопляемых поймах рек, разработка грунтов средствами гидромеханизации также отрицательно сказывается на состоянии водоемов.

Существующие мосты через реки, особенно деревянные мосты и мосты, построенные до 1960 г., имеют отверстия меньше ширины реки, что приводит к изменению гидрологического режима, подтоплению и заболачиванию поймы реки выше моста, ухудшению условий естественного воспроизводства рыбных запасов.

Сброс дождевой и снеговой воды с проезжей части мостов без очистки приводит к загрязнению рек.

Для снижения отрицательного воздействия на водотоки рекомендуется при строительстве и реконструкции мостов принимать отверстие больше ширины реки, что исключит отрицательное влияние на гидрологический режим. Отвод воды с проезжей части рекомендуется осуществлять с помощью лотков с предварительной очисткой воды перед сбросом в водоток.

Реализация рекомендаций по защите окружающей среды от различных видов загрязнения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и мостов позволит снизить степень загрязнения придорожной полосы.

Воздушный транспорт

Учитывая тенденции к возрождению воздушного сообщения проектом предложено размещение аэродрома в с. Месягутово.

Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и местного населения от воздействия электромагнитных излучений необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического средства устраивать санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки. Размеры этих зон должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными нормативными документами.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

− объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

− линий связи и электропередачи, а также других источников радио и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

− взрывоопасных объектов;

− факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

− промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Участки аэродрома, предназначенные для обслуживания воздушных судов, используемых для внесения удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве и при лесозащите, и другие спецплощадки (предангарные, доводочные, мойки и антиобледенительной обработки воздушных судов, спецавтобаз, складов горюче-смазочных материалов и другие) должны быть оснащены сооружениями для химико-реагентной и механической очистки, а также обезвреживания сточных вод, сбрасываемых в канализацию аэропорта.

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138) для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома (в соответствии с проектом санитарно-защитной зоны от аэродрома). Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Строительство и размещение объектов вне территории района аэродрома, если их истинная высота превышает 50 метров, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

Трубопроводный транспорт

Охрана окружающей природной среды от вредного воздействия трубопроводного транспорта сводится к организации охранных зон вдоль трасс магистрального трубопровода согласно СНиП 2.05.06 – 85.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации нефтепроводного и газопроводного транспорта, основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях, перекладкой существующих трубопроводов в технические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

Магистральные трубопроводы

По территории Сикиязского сельского поселения проходит ветка магистрального газопровода ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Челябинск - Петровск» производительностью 31,7 млн.т /год, диаметр трубы 1400 мм, давление 75 атм., общая протяженность 498 км.

Санитарно-защитная зона от трубопроводов до населенных пунктов по СНиП 2.05.06-85* составляет 350 м.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений принимается в зависимости от давления:

- для низкого (0,05 кгс/см ) - 2 метра;

- для среднего (свыше 0,05 кгс/см до 3 кгс/см ) - 4 метра;

- для высокого (свыше 3 кгс/см до 6 кгс/см ) - 7 метров;

- для высокого (свыше 6 кгс/см до 12 кгс/см ) - 10 метров.

ГРП (типа ПГБ) 1,2 МПа – 15 метров, ШРП 0,6 МПа – 15 метров.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54 ТСН «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»).

Минимальные размеры санитарных разрывов для газопроводов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.05.06-85.

Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9).

Глава VII. Баланс территорий

7.1. Мероприятия по изменению границ земель Сикиязского сельского поселения

Цели и задачи генерального плана сельского поселения ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных услуг. К данным мероприятиям планирования относятся мероприятия по строительству автомобильных дорог и объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры, по развитию и расширению населенных пунктов, по обеспечению санитарной очистки территории, по обеспечению населения зелеными и лесопарковыми зонами и другие. Распределение земельного фонда республики по категориям земель на первую очередь и расчетный срок, в соответствии с предлагаемыми для реализации мероприятиями, показано в нижеследующей таблице.

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

1) для создания площадок нового градостроительного освоения;

2) для строительства учреждений рекреации и туризма;

3) под строительство новых автомобильных дорог;

4) под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

5) для увеличения границы Месягутовского сельского поселения, согласно проекту генерального плана сельского поселения Сикиязский сельсовет отводиться территория в 210,138 га, в том числе: 23,95 га – земель лесного фонда, 1,46 га - земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земель обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 184,728 га - земель сельскохозяйственного назначения.

С учетом вышеизложенного баланс земель выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения

Сикиязский сельсовет по категориям земель на расчетный срок

табл. № 28

| №№ | Наименование | Сущ. положение 2013 г | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 16037,6 | 79,9 | 15445,7 | 77,7 |
| 2 | Земли в ведении сельских советов (земли населенных пунктов) | 460,3 | 2,3 | 745,7 | 3,7 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и пр. | 1207,7 | 6,02 | 1227,9 | 6,12 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 240 | 1,19 | 340 | 1,7 |
| 5 | Земли лесного фонда | 2040,4 | 10,16 | 2016,45 | 10,16 |
| 6 | Земли водного фонда | 83,8 | 0,42 | 83,8 | 0,42 |
| 7 | Земли специального назначения | 1,1 | 0,005 | 1,32 | 0,006 |
| Итого земли в административных границах | 20071,0 | 100 | 19860,87 | 100 |

Кадастровая оценка

В соответствии с государственной кадастровой оценкой сельскохозяйственных угодий РБ Дуванский район отнесен к лесостепному землеоценочному району.

Глава VIII. Основные технико-экономические показатели

табл. № 29

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земельный фонд |
| 1.1. | Всего, в том числе: | га / % | 20071,0/100 | 19860,87/100 |
|  | -земли сельскохозяйственного назначения | –«– | 16037,6/79,9 | 15445,7/77,7 |
|  | -земли поселений (городов, поселков, сельских населенных пунктов) | –«– | 460,3/2,3 | 745,7/3,7 |
|  | -земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиденья, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | –«– | 1207,7/6,02 | 1227,9/6,12 |
|  | -земли государственного лесного фонда | –«– | 2040,4/10,16 | 2016,45/6,18 |
|  | - земли особо охраняемых природных территорий | –«– | 240/1,19 | 340/1,7 |
|  | -земли водного фонда | –«– | 83,8/0,42 | 83,8/0,42 |
|  | -земли специального назначения | –«– | 1,1/0,005 | 1,32/0,006 |
| 2.0 | Население |
| 2.1. | Общая численность населения, в том числе: | тыс. чел | 1,555 | 2,909 |
| 2.5. | Число населенных пунктов | ед. | 4 | 4 |
| 2.6. | Плотность населения | чел./кв.км | 7,7 | 14,5 |
| 2.7. | Возрастная структура населения2: |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | % от общей числен. насел. | 13,9 | 15,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | –«– | 68,0 | 68,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | –«– | 18,1 | 17 |
| 2.8. | Численность занятого населения, из них: | тыс. чел. | 132 | 247 |
|  | в материальной сфере, в том числе: | тыс.чел | 32 | 87 |
|  | -промышленность | –«– | - | 2 |
|  | -сельское и лесное хозяйство | –«– | 27 | 78 |
|  | -строительство | –«– | - | - |
|  | -транспортная, связь и прочее | –«– | 5 | 12 |
|  | в нематериальной сфере | –«– | 100 | 203 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв.м | 30,482 | 87,27 |
| 3.2. | Оборудование жилищного фонда: | % общ.площ. жил. фонда |  |  |
|  | водопроводом | –«– | 80 | 100 |
|  | канализацией | –«– | - | 75,3 |
|  | газом | –«– | 100 | 100 |
|  | отоплением | –«– | 80 | 100 |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 19,6 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 150 | 245 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 270 | 421 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения | объекты | 2 | 2 |
|  | поликлиника | посещ. в смену | - | 102 |
|  | ФАП | объект | 2 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли | кв.м торг.пл. | 200 | 827,7 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания | мест | 80 | 117 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 2 | 12 |
| 4.7. | Учреждения культуры | мест | 240 | 315 |
|  | кинотеатры | -//- | - | - |
|  | залы аттракционов | м2 пл.пола | - | - |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения | объект | 2 | 2 |
|  | спортивные залы | м2 пл.пола | 100 | 133 |
|  | плоскостные сооружения | га | 1,0 | 2,33 |
| 4.9. | Учреждения оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - | - |
|  | кемпинг | -//- | - | - |
|  | мотели | -//- | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | –«– | 37,96 | 44,16 |
|  | регионального значения | –«– | 9,75 | 15,95 |
|  | межмуниципального значения |  | - | - |
|  | местного значения | –«– | 28,21 | 28,21 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети |  | 267,5 | 298,5 |
|  | железнодорожный транспорт | км/1000 кв.км | - | - |
|  | автомобильный транспорт |  | 189,8 | 220,8 |
|  | трубопроводный транспорт |  | 77,7 | 77,7 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед./ 1000 жит. | 317 | 350 |

Глава 1. Характеристика современного положения

1.1. Положение проектируемой территории в системе расселения муниципального района

Сикиязский сельсовет находится в южной части Дуванского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Ариевским сельским поселением, с запада – с Михайловским сельским поселением, с юга – с Салаватским районом, с востока – с Месягутовским сельским поселением. Центр сельского поселения – село Сикияз находится в 10 километрах от районного центра с. Месягутово. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа.

Площадь сельского поселения – 20071,0 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 16,038 тысяч гектаров. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник.

В почвенном покрове темно-серые лесные почвы занимают 64,4 %, серые лесные – 11 %, пойменные – 4,6 %, чернозем – 6,8 %, увлажненные – 3,7 %, овражно-балочные – 2,5 %.

Промышленное производство представлено предприятиями, ориентированными на переработку сельхозпродукции, лесную промышленность, а так же транспортное обслуживание. Наиболее крупные из них:

- КФХ В.А. Петунин – овцеводство (с. Сикияз);

- КФХ В. А. Понамарев – животноводство, растениеводство (с. Озеро);

- ООО СХП «Зенит» - сельскохозяйственное производство, растениеводство (с. Озеро);

- ИП Усов А. М. – мясные полуфабрикаты (с. Озеро).

По территории сельского поселения проходит дорога регионального значения: «Кропачево – Месягутово – Ачит», а так же трубопроводный транспорт, представленный магистральным газопроводом ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Челябинск - Петровск».

1.1.1. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории зарегистрировано 3 памятника культурного наследия. 2 из которых – памятники истории и архитектуры, 1 – памятник археологии.

Список недвижимых объектов культурного наследия

Памятники истории и архитектуры

табл. № 1

| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| --- |
| № по эксп. на карте | Наименование памятника | Место расположения | Дом | Датировка | Принятие на государственную охрану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Могилы |
| 1 | Братская могила партизан, погибших во время гражданской войны 1919 г. | с. Сикияз |  | Сер. XIX в. | ПСМ БАССР № 441 от 11.07.55 г. |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 2 | Ильинская церковь, кирпичная | с. Сикияз, |  | 1821-1822 гг., 1872-1875 гг. | В |

Список недвижимых объектов культурного наследия.

Памятники археологии

табл. № 2

| Наименование | Местоположение памятника | Датировка | Источник | Координаты | Категория государственной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сикиязские курганы (I насыпь) | В 1 км к ЮЗ от с. Сикияз, на возвышенном месте, левый берег р. Ай | Неизв. | АКБ - 1170 | - | РЕСП |

Все объекты культурного наследия сельского поселения Сикиязский сельсовет отражены на карте «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон и особыми условиями использования, границами территорий объектов культурного наследия. М 1: 5000» лист 2, том III «Графическая документация».

1.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

1.2.1. Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 390 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 390 С,

обеспеченностью 0,92 – 360 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 – 210 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 500 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,20 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 169/-9,9;

≤ 8° С – 228/-6,3;

≤ 10° С – 244/-5,2.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 95 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 11/12 | 5/6 | 2/7 | 6/8 | 30/23 | 27/20 | 16/20 | 2/5 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 4

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 3,5 | 4,3 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,1 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 976,2 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +27,6;

обеспеченностью 0,98 +24,8;

обеспеченностью 0,96 +23,0;

обеспеченностью 0,95 +21,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +24,9 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 56 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 376 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 72 миллиметра.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 5

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Дуван | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 13 | 20 | 11 |

12. Среднее число дней с росой за год – 68.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 6

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Дуван | -15,0 | -13,7 | -7,1 | 3,0 | 10,6 | 15,8 | 17,2 | 14,8 | 9,3 | 1,6 | -6,8 | -12,1 | 1,5 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 7

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Дуван | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 20-30 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности северного и северо-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом 20-30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 30.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 1,2 – 1,6 характеризует умеренно-теплый и влажный агроклиматический район.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Сикияз относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 36ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 228 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 131 см, раз в 50 лет – 171 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории составляет 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Поверхность территории Дуванского района представляет собой часть Уфимского плато - центральная и западная части с высотой до 517 м и часть Юрюзано-Айской увалисто-волнистой равнины. Северо-восточная часть - это обширное понижение. Западная часть этого понижения в пределах левобережья р. Ай имеет характер волнистой равнины, лежащей на высоте 240-300 м с отдельно меридионально-вытянутыми грядами и возвышенностями, достигающими высоты 375 м. Характерным для этой равнины является широкое развитие карстовых образований в виде провальных воронок. По правобрежью реки Ай рельеф приобретает более расчлененный характер. Степень расчленения рельефа 0,5-1,0 км, уклоны 1-4%.

В формировании геологического строения и устройства поверхности района принимают участие различные по условиям образования, возрасту, минералогическому составу осадочные (морские, континентальные) магматические, метаморфические породы. Наибольшее распространение имеют осадочные породы и магматические образования, состояние из глубинных изверженных разностей.

Стратиграфия (определение возраста земных наслоений) представлена отложениями верхнего карбона пермской системы третичных и четвертичных образований, а также верхнекаменноугольными и нижнепермскими отложениями. Залегание слоев моноклинальное. Эта моноклинапьность и отсутствие тектонических нарушений упрощает геологическую карту района.

Тектоника (движение и деформация земной коры) представлена антиклинальным поднятием Уфимского плато, касающегося краем Восточно-Русской платформы синклинальным прогибом Юрюзано-Сылвенской депрессии, являющейся частью Предурапьского прогиба и тектонический блок надвига хребта Ка- ра-Тау, представляющий выступ складчатого Урала.

Водоносность. Подземные воды района характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов. Это обстоятельство, обусловленное в основном широким развитием карста, является основной причиной безводности региона. Четвертичные элювиально-делювиальные отложения водоразделов водопроницаемы и имеют малую мощность, в связи с тем, в них не могут образоваться постоянные водоносные горизонты, а скапливается лишь верховодка, в периоды обилия атмосферных осадков.

Несколько большая водоносность четвертичных осадков приурочена к участкам развития пород Зильдермекской свиты, где имеются пласты глинистых сланцев, мергелей.

Второй вид подземных вод, связанных с четвертичными отложениями - это подземные аллювиальные потоки, приуроченные к руслам сухих логов, питающихся за счет атмосферных вод.

Основные экзогенно-геологические процессы - карст, речная эрозия.

По условиям рельефа инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активности современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так, западная и центральная части района (Уфимское плато) - это территория, неблагоприятная для градостроительного освоения из-за сильной расчлененности рельефа и широкого развития гипсового карста.

Территории, приуроченные к Приайской, пологохолмисто - увалистой равнине в целом благоприятны для градостроительного освоения.

Неблагоприятными факторами являются участки заболоченности и карста. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6 - 6,0 м/год) и правых притоков (0,2 - 2,0 м/год).

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Гидрогеология. Территория Дуванского района входит в гидрогеологическую область Предуралья, которая делится на 2 района. Южная часть Дуванского района входит в гидрогеологический район предуральского краевого прогиба (подрайон Юрюзано- Сылвенской депрессии), в пределах которого имеет распространение сложный водоносный комплекс нижнепермских и верхнекаменноугольных отложений. Воды слабо минерализованы. Лишь в отложениях, обогащенных гипсом, подземные воды имеют повышенную минерализацию.

Большими запасами обладают аллювиальные воды рек Ай и Юрюзань.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для  строительства выделены следующие категории:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса рек Ай, Сикиязик затопляемая паводком 1 % обеспеченности, она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной территорией и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

Согласно схемы территориального планирования МР Дуванский район западная часть территории сельского поселения подвержена карстообразовательным и овразообразовательным процессам, что свидетельствует о неблагоприятном местоположении в геологическом отношении.

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 215,5 до 225,0 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные на склонах надпойменных террас рек Ай, Сикиязик, а также их притоков, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

Территории, благоприятные для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 260,0 м.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Дуванского района не представляет сейсмической опасности.

1.2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Ай, Сикиязик.

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Ай, которая протекает вдоль восточной границе сельского поселения в направлении с юга на север.

Протяженность реки Ай составляет — 549 км (из них: 271 км в Челябинской области, 278 км в Республике Башкортостан), общее падение — 714 м, площадь бассейна — 15 тыс. км². Средний уклон уменьшается с 4,3 % в истоке до 2,2 % у с. Лаклы и до 1,3 % в нижнем течении. По физико-географическим условиям бассейн реки делится на горную (от истока до села Лаклы Салаватского района) и равнинную (до устья) части. Горная часть расположена в пределах складчатых гор и предгорий Южного Урала. Равнинная часть лежит на Юрюзано-Айской равнине и Уфимском плато. Берёт начало из болота Клюквенное, расположенного на стыке хребтов Уреньга и Аваляк Южного Урала, в 2 км к юго-западу от кордона Южный и в 70 км к юго-юго-западу от города Златоуст. В верховьях течёт с северо-востока на юго-запад по территории Челябинской области. На территории Республики Башкортостан протекает с юго-востока на северо-запад через Кигинский, Салаватский, Дуванский и Мечетлинский районы и впадает в реку Уфа в 392 км от её устья.

Питание реки Ай преимущественно снеговое. У города Златоуст 67,1 % годового стока приходится на весенний период (апрель—июнь), 25,6 % — летне-осенний (июль — ноябрь), 7,3 % — зимний (декабрь — март); к устью весенний сток снижается до 62,6 %, летне-осенний увеличивается до 27,4 %, зимний — до 10 % (вследствие закарстованности, наличия прудов). Среднегодовой расход воды у села Лаклы Салаватского района — 48,2 м³/с, в устье — 84,0 м³/с. Замерзает в конце октября — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая. Сплавная.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Сикиязский сельсовет

табл. № 8

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ай | река Уфа | 11 | 549 |
| 2 | Сикиязик | река Ай | 16,0 | 16,0 |

На территории сельского поселения расположены озера и пруды. Основная их концентрация приходится на восточную часть сельского поселения, на долину реки Ай. Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

Перечень озер и водотоков, расположенных в пределах

Сикиязского сельского поселения

табл. № 9

| № п/п | Местоположение, населенный пункт | Наименование водотока | Протяженность, км | Объем, площадь зеркала воды, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки и ручьи |
| 1 | Вдоль восточной границы сельского поселения | Ай | 549 | - |
| 2 | д. Семериковка, с. Озеро, с. Сикияз | Сикиязик | 16 | - |
| 3 | В юго-западной части сельского поселения | Атовка | 7,8 | - |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

1.2.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика

Территория Дуванского района относится к лесной (в пределах Уфимского и лесостепной зонам (Месягутовская лесостепь или Юрюзано-Айская равнина).

Коренной растительной формацией лесной зоны являются елово-пихтовые леса с примесью широколиственных пород, главным образом липы. Коренные породы под антропогенным воздействием заменяются вторичными: липняками, березняками, осинниками.

Степная растительность имеет злаково - разнотравный и ковыльно - нотравный характер.

Кустарниковая растительность представлена ивой, черемухой, рябиной, лещиной. Расположена она главным образом по водоразделам, склонам долины рек, сапок, оврагов.

Рекреационные ресурсы района проектирования разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

Наиболее благоприятные ландшафты, сочетающие природно-эстетический фактор - интересный рельеф, леса и водоемы.

1.2.5. Почвы

Район проектирования расположен в Юрюзанско-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи Республики Башкортостан.

В почвенном покрове темно-серые лесные почвы занимают 64,4 %, серые лесные – 11 %, пойменные – 4,6 %; чернозем – 6,8 %, увлажненные – 3,7 %, овражно –заболоченные -2,5 %.

Механический состав – тяжелые суглинистые и глинистые. Развиты овраги.

1.2.6. Градостроительные ограничения для территориального развития

1.2.6.1. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Ограничения по природным факторам

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, прибрежно-защитные полосы водных объектов, затапливаемые зоны, особо охраняемые природные территории, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы. Огромное значение сохранение лесов имеет для сельского хозяйства: водорегулирующее, почвозащитное.

Зона санитарной охраны водозабора.

В целях водоснабжения населенных пунктов Сикиязского сельского поселения используются подземные воды из скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны, как для подземных источников водоснабжения, устанавливаются в соответствии с п. 2.2.1.1. СанПин 2.1.4.027-95 на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Границы второго пояса ЗСО определяются гидравлическими расчетами.

Береговые полосы водных объектов:

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. (ст. 6 ч. 6 «Водный кодекс РФ»).

Для водных объектов на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет устанавиливается размер береговой полосы для:

- река Ай – 20 метров;

- река Сикиязик – 20 метров;

- река Аповка – 5 метров.

Прибрежные защитные полосы водных объектов:

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (согласно статьи 65 «Водного кодекса РФ»).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры прибрежных защитных полос на территории сельского поселения:

- Реки Ай, Сикиязик – 50 метров;

- Река Аповка – 30 метров.

Природоохранные территории.

Согласно статье 65 «Водного кодекса РФ» ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Затапливаемые зоны паводковыми водами

Самой большой рекой на территории сельского поселения является река Ай. Питание реки Ай преимущественно снеговое. Ледостав на Ай с середины ноября до начала декабря. Ледоход на реке происходит в середине апреля.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, угроза подтопления и затопления населенных пунктов сельского поселения отсутствует, в виду прохождения по территории малых рек и водотоков.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения между населенными пунктами с. Сикияз и с. Озеро находиться особо охраняемая территория - Озерское болото.

Озерское болото

Категория: комплексный памятник природы.

Образован распоряжением Правительства Республики  Башкортостан от 21 июля 2005 г. №673-р.

Площадь: 240,0 га.

Землепользователь: ООО СХП «Зенит».

Местоположение: к югу от с. Озеро.

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Комплекс низинных сильно карбонатизированных притеррасно-пойменных болот, сформировавшихся в результате зарастания большого озера и в местах выклинивания грунтовых вод. В некоторых источниках ощущается  запах  сероводорода. Болото также питает р. Сикиязик – левый приток р. Ай. Представлены разнообразные эталонные типы болотной растительности: осоковые, тростниковые, лесные и пр. Наибольший интерес представляют небольшие осоково-гипновые болота (урочище Шаламовка) с произрастанием многочисленных редких видов растений: осока поздняя, осока двудомная, схенус ржавый, липарис Лезеля, бровник одноклубневый, рдест нитевидный, скрученник приятный, бровник одноклубневый, кокушник длиннорогий, ива грушанколистная и др. Болото имеет научное, природоохранное и водоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48.

В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены добыча торфа и мха, заготовка полезных растений, осушение, рубки леса и выпас скота. Разрешаются выпас и сенокошение по периметру болота.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунальных объектов

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 10

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сикияз |
| 1 | Складской сектор | 50 | V | п. 7.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Хозяйства с содержанием животных (коровники) до 100 голов | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Пилорамы | 100 | IV | п. 7.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Склад минеральных удобрений | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Пекарня | 50 | V | п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | МТМ | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с. Озеро |
| 7 | Склады | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Хозяйства с содержанием животных (коровники) до 100 голов | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Семериковка |
| 9 | МТФ | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 | Хозяйства с содержанием животных (конюшни) до 100 голов | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- сельское или закрытое кладбище – 50 м;

- свалка ТБО – 1000 м;

- скотомогильник – 1000 м

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера

- Территория, затапливаемая паводком 1 % обеспеченности для рек по данным администрации сельского поселения отсутствует;

- Гидравлически опасные объекты: источники гидравлической опасности на территории сельского поселения отсутствуют;

- Источники радиационной опасности на территории района проектирования отсутствуют.

- Источники химической опасности на территории сельского поселения отсутствуют.

- Источниками взрыво-пожароопасности являются объекты:

1. АЗС ОАО «Башкирнефтепродукт» № 161 на 3 колонки в с. Сикияз;

2. Магистральный газопровод «Челябинск - Петровск» ДУ 1400 мм, P 75 атм.;

- Источниками техногенных ЧС могут быть аварии на газопроводах при пересечении с основными транспортными магистралями, коридоры линий высоковольтных передач и газопроводов.

1.2.6.2. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов:

- река Ай – 200 метров (статья 65. Водного кодекса РФ);

- река Сикиязик – 100 метров;

- река Аповка – 50 метров.

Защитные леса ГЛФ (государственного лесного фонда) – запретные полосы лесов, зеленые зоны городов и населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса. Общая площадь лесов I группы по сельскому поселению составляет 188,12 га.

1.2.6.3. Территории благоприятные для строительства

Участки территории Дуванского района с абсолютными отметками поверхности более 260 м. Западная часть территории сельского поселения подвержена карстообразовательным и овражным процессам на 5-15 %.

1.2.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Дуванского района представлена месторождением газа и нефти и месторождениями нерудного сырья: камня строительного, известняка для обжига на известь, кирпичного сырья, песчано-гравийной смеси, агроруд.

По данным на 01.01.2013 г. на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет находятся три месторождения полезных ископаемых, два из них находятся в государственном резерве. Обрабатывается одно месторождение песчано-гравийных смесей.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет

табл. № 11

| № п/п | Название | Полезное ископаемое | Запасы, тыс. тонн | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гора Гриб | Песчано-гравийные отложения | 48 | Лицензия |

Месторождения ОПИ и их запасы

табл. № 12

| № пп | Месторождение | Полезное ископаемое, применение | Единица измерения | Нераспределенный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забал. |
| 1 | Сикиязовское | Агроруды, гажа известковая | Тыс. т | 24 |  |  |
| 2 | Озерное | Агроруды, гажа известь | Тыс. т | 370 |  |  |

Расположение месторождений общераспространенных полезных ископаемых и действующих лицензий на территории сельского поселения отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. М 1:25000».

1.2.8. Земельные ресурсы

По состоянию на 2013 г. общая площадь территории сельского поселения составила 20071,0 га.

Распределение существующего земельного фонда

табл. № 13

| №№ | Пользователи земель | Общая площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств, граждан | 16037,6 | 79,9 |
| 2 | Земли в ведении сельских советов (земли населенных пунктов) | 460,3 | 2,3 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного назначения | 1207,7 | 6,02 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | 240,0 | 1,19 |
| 5 | Земли лесного фонда | 2040,4 | 10,2 |
| 6 | Земли водного фонда | 83,8 | 0,42 |
| 7 | Земли специального назначения | 1,1 | 0,005 |
| Всего земель в административных границах сельского поселения | 20071,0 | 100 |

Распределение территорий по населенным пунктам сельского поселения

табл. № 14

| №п/п | Населенные пункты | Общая площадь земель населенных пунктов по сост. на 2013 г., га | Общая площадь жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Сикияз | 210,3 | 101,7 |
| 2 | с. Озеро | 185,9 | 84,8 |
| 3 | д. Семериковка | 50,9 | 25,1 |
| 4 | д. Победа | 13,2 | 6,7 |
| Итого | 460,3 | 218,3 |

1.2.9. Лесные ресурсы

Земли лесного фонда составляют 179,635 тыс.га, или 55,4% территории района. Леса Дуванского района распределены на I и II группы. Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, пихта, береза, осина, липа.

Расчетная лесосека по лесхозу составляет 382,1 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному хозяйству 89,1 куб. Освоение расчетной лесосеки 13,1 % (50,1 тыс.куб.м.).

По возрастному составу леса района характеризуются следующим образом: молодняки - 24,6%; средневозрастные - 27,9%, приспевающие - 20%, спелые и перестойные - 29,9%. Высокий процент приспевающих, спелых и перестойных лесов показывает тенденцию к старению лесов района.

По породному составу преобладающими в районе являются мягколиственные породы - 76,5%. Твердолиственные породы деревьев составляют 0,01% и хвойные породы - 21,4% от общей площади лесов. За последние годы наблюдается тенденция уменьшения площадей хвойных лесов и увеличение лесов мягколиственных пород деревьев.

ГУ Дуванский лесхоз РБ Министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, осуществляет контроль и надзор за лесными угодьями. Они занимают общую площадь 180 тысяч гектаров, в том числе покрытую лесом - более 170 тысяч га., с общим запасом 21 миллион 284 тысячи м3 леса.

Основные проблемы развития лесного хозяйства в районе: ежегодное снижение потребности древесины, что отрицательно сказывается на проведении рубок ухода. Систематическое недоиспользование расчетной лесосеки приводит к дальнейшему ухудшению лесов по возрастному и коренному составу.

Общая площадь земель лесного фонда на территории сельского поселения составляет 2040,4 или 10,2 % от всей территории сельского поселения.

Глава 2. Экологическая оценка района

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории сельского поселения Дуванский сельсовет производственные предприятия представлены предприятиями лесоперерабатывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, а так же автотранспортными предприятиями.

2.1. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна Дуванского района представлено по данным государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды республики Башкортостан в 2010 году.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к с. Сикияз, городу Янаул. В 2010 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 6,73 т. В том числе 0,13 т от стационарных источников, и 6,6 т от транспортных средств.

Плотность выбросов загрязняющих веществ на 2010 год составила 0,245 т на 1 человека (пост наблюдения - г. Янаул)

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организаций и передвижных источников транспортных средств.

Постов регулярного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха нет.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Важной проблемой является оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу газоочистительным оборудованием.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования является удовлетворительной.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организаций и передвижных источников транспортных средств.

Выбросы от стационарных источников.

На учете в Месягутовском ТУООС по Дуванскому району состоит 37 предприятий, имеющих выбросы в атмосферу.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха от стационарных источников внесли следующие предприятия:

табл. № 15

| № пп | Предприятия | Валовой выброс, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месягутовская ДСПМК-2 | 121,1 |
| 2 | Месягутовский КСОМ | 47,0 |
| 3 | Колхоз «Кирова» | 61,8 |

Всего на предприятиях района имеется 747 стационарных источника, из них 445 оснащены газоочистными установками.

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспортные средства, в выбросах которых содержатся в основном вещества 2-го и 3-го классов опасности.

Объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет 85 % от общего количества загрязняющих веществ и составлял на 1.01.2001 г. 4473 т. в год.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

Большую долю в загрязнении атмосферного воздуха вносит транзитный автотранспорт. Выбросы от транзитного транспорта составляют 43 % от годовых выбросов автотранспорта.

Одной из наиболее серьезных проблем является проблема снижения токсичности выбросов от двигателей автотранспорта.

2.2. Состояние поверхностных вод

Согласно данных Государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2012 году.

Река Ай– крупный левобережный приток р. Уфа, берущий начало в горно-лесной зоне Южного Урала на территории Челябинской области.

На качество воды в реке оказывает влияние транзит загрязняющих веществ из Челябинской области. В отчетном году качество воды ухудшилось с переходом из3-го класса в4-й разряда «а» («грязная») в  связи  с увеличением  УКИЗВ  до 4,47 и коэффициента комплексности загрязненности до 39 %.

Повысились среднегодовые концентрации соединений железа и меди до4 ПДК. Загрязненность  нефтепродуктами  по  средним  значениям  возросла  с 4 до 9 ПДК. Возросла повторяемость случаев нарушения нормативов по сульфатам и соединениям цинка не более2 ПДК. Загрязненность органическими веществами (ХПК) и азотом аммонийным сохранялась по среднему уровню до 2 и 1 ПДК. Вдвое снизились средние и максимальные значения: по азоту нитритному– до нормы и 3 ПДК. Ниже нормы наблюдались концентрации по хлоридам, азоту нитратному, соединениям никеля.

2.3. Состояние подземных вод

Под загрязнением подземных вод понимаются изменения качества воды, вызванные хозяйственной деятельностью человека, причем загрязнение может проявляться как в увеличении содержания типичных компонентов природных вод (сульфатов, хлоридов кальция и железа), так и в появлении несвойственных им компонентов (ДДТ, ПАВ, нефтепродукты и др.).

Источниками подземных вод служат:

- сточные воды и отходы промышленных предприятий;

- хозяйственно-бытовые стоки и отходы (отсутствует канализация и очистные сооружения, не организованы свалки ТБО);

- сельскохозяйственное производство (применение удобрений и ядохимикатов без соблюдения агротехнических норм, хранение их в неприспособленных помещениях, стоки и отходы животноводческих комплексов). В районе животноводческие хозяйства не имеют типовых навозохранилищ и жижесборников.

- разведка и добыча полезных ископаемых;

- инфильтрация загрязненных атмосферных осадков;

- нарушение правил эксплуатации водозаборов;

- несвоевременная или некачественная ликвидация аварийных или выполнивших свое назначение скважин;

- загрязнение поверхностных водоемов.

2.4. Состояние почвенного покрова

Данных по загрязнению почвенного покрова в районе нет. Вероятными источниками загрязнения являются:

- свалки твердых бытовых и производственных отходов

- автотранспорт.

Санитарное состояние лесов. Основное воздействие человека на леса выражается рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, выпасом скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающихся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса. Перестойные леса больше подвержены болезням, воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении. Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении — важнейшая составляющая часть охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также являются средством охраны и защиты лесов.

В результате выпаса скота вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов, часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

2.5. Санитарная очистка территорий

Сбор бытовых отходов от населения в Дуванском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз бытовых отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

Существующий полигон ТБО находится в 2,3-х км к северу от с. Месягутово. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров.

Полигон ТБО представляет собой оборудованный полигон, площадью 3,56 га. Мощность объекта размещения 156 тыс. м3 (42,12 тыс. тонн), объект введен в эксплуатацию в 2003 году, срок его эксплуатации составляет 16,3 лет. По договору с сельским поселением Дуванский сельсовет полигон эксплуатирует ООО «Дуван ТБО» лицензия предприятия приведена в приложении 1 настоящего документа.

Наиболее крупные отходы:

- IV класса опасности – навоз КРС свежий, навоз от свиней перепревший, отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси в виде пыли, мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- IV класса опасности – отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами.

Основными отходообразующими отраслями в сельском поселении являются сельское хозяйство и производственные предприятия.

Сбор, транспортировку и размещение отходов 1-4 класса опасности на территории района осуществляет коммунальное хозяйство. Сбор отходов осуществляется от предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц индивидуальных жилых секторов и ведомственного жилья. В местах сбора отходов установлены контейнеры на огражденных заасфальтированных площадках с обваловкой.

На сегодняшний день для муниципального района разработан и утвержден проект «Генеральная санитарная очистка территории Дуванского района» НИИ БЖД РБ, Уфа 2013 год.

Согласно данным Администрации сельского поселения, на территории сельского поселения располагается 1 несанкционированная свалка мусора, и 1 скотомогильник.

За период 2009 — 2013 гг. на территории Дуванского района строительство типовых биотермических ям и скотомогильников для утилизации биологических отходов не проводили.

Перечень несанкционированных свалок и скотомогильников приведен в таблице № 16, 17.

Перечень объектов размещения отходов Дуванского

сельского поселения

табл. № 16

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Название объекта | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Свалка мусора | В 0,6 км к северо-востоку от с. Озеро | несанкционированная свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 2 | Свалка мусора | В 0,4 км от южной границы с. Сикияз | несанкционированная свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |

Перечень скотомогильников и биотермических ям на территории

Дуванского сельского поселения

табл. № 17

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Название объекта | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | скотомогильник | в 1,0 км к западу д. Семериковка | скотомогильник | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 2 | скотомогильник | В 0,44 км от южной границы с. Озеро | скотомогильник | Ликвидация и рекультивация на I очередь |

Глава 3. Социально-экономическое положение

3.1. Структура отраслей экономики

Основными направлениями промышленного производства сельского поселения является сельское хозяйство, животноводство, растениеводство лесная промышленность.

Экономика сельского поселения представлена в основном аграрным сектором. В сельском хозяйстве занято 3 предприятия.

Сельскохозяйственные угодья сельского поселения составляют 16,038 тысяч гектаров, что составляет 79,9 % всей территории сельского поселения. Возделываются пшеница, рожь, ячмень, другие зерновые культуры, а также сахарная свекла и подсолнечник.

Предприятия сельского поселения

табл. № 18

| № п/п | Наименование предприятия | Местоположение | Вид деятельности | Кол-во работающих, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КФХ Петунин В.А. | с. Сикияз | Овощеводство | 2 |
| 2 | ИП Магильников В.В. | с. Сикияз | Швейная мастерская | 1 |
| 3 | ИП Петунин А. В. | с. Сикияз | Ремонт электрооборудования | 1 |
| 4 | КФХ Понаморев В. А. | с. Озеро | животноводство и растениеводство | 3 |
| 5 | ООО СХП «Зенит» | с. Озеро | сельскохозяйственное производство и растениеводство | 20 |
| 6 | ИП Усов А. И. | с. Озеро | Мясные полуфабрикаты | 5 |

Агропромышленный комплекс

Сельское хозяйство

Учитывая, что район является зоной рискованного земледелия, приоритеты в сельском хозяйстве района смещаются в сторону развития животноводства. В районе проводятся мероприятия по совершенствованию структуры посевных площадей для развития животноводства. Удельный вес бобовых культур в общей площади, засеянной многолетними травами, достиг 80 %.

Сельское хозяйство специализируется на растениеводстве и животноводстве, птицеводстве, коневодстве, пчеловодстве. На территории сельского поселения сельскохозяйственным производством занимается 2 крестьянских (фермерских) хозяйств, одно общество с ограниченной ответственностью и более 100 личных подсобных хозяйств населения.

- ООО СХП «Зенит» – пчеловодство;

- КФХ Понаморев В. А. – животноводство;

- КФХ Петунин В. А. – овощеводство.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет на 1 января 2013 г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

табл. № 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Сикияз | 403 | 201 | 60 | 242 | 21 | 2351 |
| 2 | с. Озеро | 325 | 126 | 43 | 211 | 17 | 1648 |
| 3 | д. Семериковка | 61 | 34 | 18 | 115 | 19 | 817 |
| 4 | д. Победа | 5 | 2 | 3 | - | - | 35 |
|  | Итого | 794 | 363 | 124 | 568 | 57 | 4851 |

Лесопромышленный комплекс

Землями лесного фонда занято 2,040 тыс. га или 10,16 % что составляет более половины территории сельского поселения.

Леса Сикиязского сельсовета находится на землях ГУ Дуванский лесхоз РБ.

Лесное хозяйство в Дуванском районе имеет свое развитие – создаются и работают малые предприятия и индивидуальные предприниматели по переработке леса. Работают предприятия, где производится распиловка леса на брус и доски, изготавливаются срубы, оконные блоки, рамы, двери, щепа, тарная доска, обрабатываются доски и другой строительный материал.

Основные проблемы развития лесного хозяйства в районе: ежегодное снижение потребности древесины, что отрицательно сказывается на проведении рубок ухода.

Жилищно-коммунильное хозяйство

На территории муниципального района Дуванский район функционируют 4 ресурсоснабжающих организации:

1) МУП «Дуванводоканал» - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Объем отпуска холодной воды 454,88 тыс. м3, по приборам учета 155,97 тыс.м3, доля 34,3%, тепла -30,32 тыс. Гкал, по показаниям приборов учета – 3,3 тыс.Гкал, доля 10,9 % на общую сумму 29,6 млн.руб.

2) ООО «БашРэс» СВРЭС отпущено электроэнергии 50788 тыс.квт/ч, по приборам учета 47712 тыс.квт/ч, доля 93,94%.

Коммунальные электрические сети обслуживаются ООО СВРЭС «Башрэс-Уфа». Данным предприятием проведена огромная работа по ремонту и реконструкции ВЛ-10-04 КВ.

3) ОАО «Газсервис» филиал «Дувангаз» отпущено газа 48,517 млн. м3, по приборам учета 26,313 млн.м3, доля – 54,24%.

4) ООО «Дуван ТБО» с 1 декабря 2008 года осуществляет деятельность по утилизации и захоронению ТБО, заключен договор аренды.

3.2. Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы. Структура занятости населения

Население. Демографическая ситуация. Трудовые ресурсы.

По данным Администрации района численность постоянного населения сельского поселения Сикиязский сельсовет на 01.03.2013 г. составила 1,555 тыс.чел.

Динамика изменения численности населения за период 2002-2013 гг.

Приведена численность постоянного населения на 1 января (тыс. чел) по данным Администрации района.

Динамика изменения численности населения

табл. № 20

| Годы | 2002 перепись | 2010 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего по району | 32016 | 31068 | 30959 | 30974 |
| В сельском поселении | 1546 | 1510 | 1497 | 1555 |

Численность населения района за период 2002-2013 гг. уменьшилось на 1,042 тыс.чел., в основном за счёт сокращения численности населения сельских поселений. В то же время на сегодняшний день наблюдается рост населения в сельском поселении, за 2010-2013 гг. население увеличилось на 45 человек.

Демографическая ситуация в районе в настоящее время определяется снижением естественной убыли населения за счет сокращения смертности, повышения рождаемости и миграционным движением населения, сложившимся в районе.

Вопросы демографии, т.е. естественного движения населения, приобретают все большую значимость в современных условиях. В течение длительного периода в России наблюдались негативные демографические тенденции: старение населения, низкая рождаемость и невысокая продолжительность жизни. Не исключением были Республика Башкортостан и муниципальный район Дуванский район. Но, начиная с 2009 г., наблюдается снижение темпов естественной убыли населения.

Рост рождаемости в сельском поселении обусловлен, прежде всего, вступлением в активный репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а также мерами, принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. Так, в рамках национального проекта «Здоровье» реализуются программы родовых сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической помощи беременным женщинам и детям первого года жизни. Важными факторами, оказывающими влияние на уровень и интенсивность рождаемости, являются изменения в процессах формирования семьи.

Численность постоянного населения по возрастным группам (по

данным Администрации сельского поселения)

табл. № 21

| Возрастная группа | На 01.11.2013 г. |
| --- | --- |
|  | Чел | % |
| Население всего | 1555 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 216 | 13,9 |
| трудоспособный возраст | 1057 | 68 |
| старше трудоспособного возраста | 282 | 18,1 |

Возрастной состав населения

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 22

| Возрастные группы | Население на 01.01.2013 г. |
| --- | --- |
|  | Всего, чел. | % |
| 0-7 лет | 132 | 8,5 |
| 7-16 лет | 84 | 5,4 |
| 16-55 лет/женщин | 618 | 39,8 |
| 16-60 лет/мужчин | 439 | 28,2 |
| Старше трудоспособного |  |  |
| мужчины | 81 | 5,2 |
| женщины | 201 | 12,9 |
| Всего | 1555 | 100 |

Население по сельскому поселению, человек

(по данным Администрации сельского поселения)

табл. № 23

| №№ | Наименование | Перепись, 2002 год | 2010 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 1555 |
| 1 | с. Сикияз | 773 | 773 | 792 |
| 2 | с. Озеро | 663 | 629 | 651 |
| 3 | д. Семериковка | 96 | 88 | 92 |
| 4 | д. Победа | 14 | 20 | 20 |

Структура занятости населения.

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по Сикиязскому сельскому поселению анализ экономического развития был сделан на основании данных Дуванского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На конец 2011 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по Дуванскому району составляло 13 191,6 рублей.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Дуванского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2012 года уровень безработицы составляет 2,25 %. Официально безработными числятся 349 человек по району.

Наибольшая занятость населения сельского поселения Сикиязский сельсовет приходится на отрасли транспорта и связи, сельского хозяйства, торговля и отрасли обрабатывающего производства и распределения газа и воды. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства, внешнего транспорта и связи. На них приходится 23,0 % мест приложения труда. На начало 2013 года численность занятого в экономике населения по сельскому поселению Сикиязский сельсовет составляла 132 человека или 12,5 % от всего населения. Часть населения в трудоспособном возрасте (86,6 % трудовых ресурсов), занята в неучтенном частном предпринимательстве, домашнем хозяйстве, а также представлена учащимися.

Основные факторы: естественная природная среда, благоприятная экологическая обстановка и транспортное сообщение с центром муниципального района создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

Распределение трудовых ресурсов

табл. № 24

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | сущ. на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего населения сельского поселения | 1555 |  |
| 1 | Трудовые ресурсы | 1057 | 100 |
|  | Занято в экономике | 132 | 12,5 |
| 1.1 | Градообразующая группа | 32 | 3,03 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | - | - |
|  | Лесное хозяйство | 2 | 0,2 |
|  | Строительство | - | - |
|  | Внешний транспорт и связь | 5 | 0,5 |
|  | Сельское хозяйство | 25 | 2,4 |
|  | Высшие и средне-специальные учебные заведения (педагогический и обслуживающий персонал) | - | - |
| 1.2 | Обслуживающая группа | 100 | 9,5 |
|  | В том числе: | - | - |
|  | Торговля и общественное питание | 18 | 1,7 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, культура | 59 | 5,6 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение, физкультура и спорт | 5 | 0,47 |
|  | Культура | 10 | 0,95 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 0,19 |
|  | Финансовые учреждения | 1 | 0,1 |
|  | Бытовое обслуживание | 5 | 0,5 |
|  | Другие учреждения обслуживания поселкового значения | - | - |
| 2 | Трудовые ресурсы, не участвующие в общественном производстве | 915 | 86,6 |
|  | Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 228 | 21,6 |
|  | Трудоспособное население, занятое в личном подсобном хозяйстве | 687 | 65,0 |
| 3 | Численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте | 10 |  |
| 4 | Численность неработающих пенсионеров | 275 |  |

Итого: Градообразующая группа (п.1.1) составляет 137 человек.

Обслуживающая группа (п.1.2) – 95 человек.

Занятые в экономике – 132 человека.

Численность занятого в экономике населения в сельском поселении составляет 12,5 % от общей численности трудоспособного населения.

Изменение численности безработных и уровня безработицы

табл. № 25

| Показатель | Уровень безработицы, % на 01.03.2013 |
| --- | --- |
| По Дуванскому району | 1,99* |
| По Сикиязскому сельсовету |  |

Примечание*: Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения).

Численность официально зарегистрированных безработных по Дуванскому району составляет 309 человек (на июнь 2013 г.)

3.3.Состояние и структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Сикиязского сельского поселения на 01.03.2013 года составляла 30,482 тыс.кв.м.

Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по сельскому поселению

табл. № 26

| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, м2 | 117 | 173 | 342 | 115 | 126 | 474 |

Ежегодный ввод жилья за период 2007-2012 годы находился в среднем на уровне 0,231 тыс.кв.м.

Жилищный фонд на 95,0 % находится в частной собственности граждан.

В усадебных жилых домах общая площадь составляет 28,957 тыс.кв.м или 100 %.

По материалу стен доля каменных и кирпичных домов составляет 15,793 тыс. м2 или 51,8 %, деревянных – 14,689 тыс. м2 или 48,2 %, прочих – 0 %.

По проценту износа количество домов с износом:

Данные по проценту износа жилищного фонда в сельском поселении не предоставлены.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на 01.03.2013 г. составил: 0 % от всего жилищного фонда.

Характеристика жилищного фонда, по состоянию на 2013 год

табл. № 27

| Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов м2/% от общего жилищного фонда | Деревянных жилых домов м2/% от общего жилищного фонда | Процент износа % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сикияз | 7766/51,49 | 7315,4/48,51 | - |
| с. Озеро | 5077/43,2 | 6705,1/56,8 | - |
| д. Семериковка | 2150/77,8 | 612/22,2 | - |
| д. Победа | 800/93,3 | 57/6,7 | - |
| Итого по СП | 15793/51,8 | 14689/100 | - |

Жилищный фонд на 01.01.2013 г.:

табл. № 28

| № | Наименование населенного пункта | Население тыс. чел. сущ. | Жилищная обеспеченность сущ., кв.м/чел, | Жилой фонд, общая площ.существ. кв.м, 2013 г. | Жилой фонд, общая площ. сущ. сохран. тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сикияз | 0,792 | 19,04 | 15082 | 15,082 |
| 2 | с. Озеро | 0,651 | 18,13 | 11802 | 11,802 |
| 3 | д. Семериковка | 0,092 | 30,02 | 2762 | 2,762 |
| 4 | д. Победа | 0,020 | 42,85 | 857 | 0,857 |
| Итого по СП | 1,555 | 19,6 | 30482 | 30,482 |

3.4. Культурно бытовое и социальное обслуживание населения

1) Общеобразовательные учреждения:

Система образования сельского поселения Сикиязский сельсовет включает в себя:

- Детские сады: по состоянию на 2013 год численность дошкольных учреждений составляет 2 дошкольных образовательных учреждения в населенных пунктах с. Сикияз и с. Озеро. В 2012-2013 году услугами дошкольного образования охвачены 90,0 % детей. Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей привела к введению «предшкольного образования». Необходимая мощность дошкольно-образовательных учреждений на население 1555 человек составляет 238 мест вместо существующих 150 мест.

- Школы: На 2012-2013 учебный год в сельском поселении Сикиязский сельсовет функционируют 2 общеобразовательных учреждения с количеством обучающихся 190 чел, в том числе:

- Общеобразовательная школа с. Сикияз проектной вместимостью – 150 учащ. мест и школа с. Озеро проектной вместимостью 120 учащ. мест.

По направлению «Сельский школьный автобус» за 2012-2013 гг. на территории сельского поселения функционирует 1 маршрут школьного автобуса.

- Учреждения дополнительного образования:

Учреждения дополнительного образования на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет отсутствуют.

Информация по образовательным учреждениям на 01.01.2013 г

табл. № 29

| № | Наименование учреждений | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактическое |
| Средние общеобразовательные школы |
| 1 | Средняя школа с. Сикияз | 150 | 134 |
| 2 | Средняя школа с. Озеро | 120 | 56 |
| Дошкольные образовательные учреждения | Количество мест |
|  | проектные | фактические |
| 1 | Детские ясли-сад с. Сикияз | 75 | 63 |
| 2 | Детские ясли-сад с. Озеро | 75 | 64 |

3) Учреждения культуры:

- учреждения культурно-досугового типа: Для культурного обслуживания населения в сельском поселении функционируют 2 сельских домов культуры, включающих в себя библиотеки и кружковые учреждения. Обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями составляет – 68,0 %.

- библиотеки. Количество библиотек по сельскому поселению Сикиязский сельсовет на начало 2013 года составляет 2 единицы. Существующий книжный фонд - 8,0 тыс. экземпляров. Обеспеченность массовыми библиотеками составляет 129,0 %.

Перечень учреждений культуры в сельском поселении

табл. № 30

| № п/п | Наименование | Кол-во мест | Количество работающих (персонал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СДК с. Сикияз | 120 | 3 |
| 2 | СДК с. Озеро | 120 | 3 |
| Итого | 240 | 6 |

4). Здравоохранение

Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ Месягутовская ЦРБ. Число коек постоянного пребывания (стационар) – 200 койко-мест, мощность поликлиники – 200 посещений в смену. Численность среднего медперсонала – 110 чел., численность врачей всех специальностей 27 человек.

В состав Месягутовского ЦРБ входит:

- родильное отделение – 25 койко-мест;

- поликлиника – 200 посещ. в смену;

- детский корпус – 15 койко-мест;

- хирургическое отделение – 44 койко-мест;

- патологоанатомическое отделение – 70,8 м2.

Муниципальные учреждения здравоохранения Сикиязского сельского поселения представлены предприятиями:

- ФАП с. Сикияз на 12 посещ. в смену;

- ФАП с. Озеро на 10 посещ. в смену.

Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 200 %.

5) Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения Сикиязский сельсовет требуется одно отделение связи и одно отделение банка мощностью 2 опер. кассы. В центре сельского поселения с. Сикияз имеется узел связи, почта, а так же население села обслуживают кредитно финансовые учреждения (отделение Сбербанка), с общим количеством в 1 опер. кассу, что удовлетворяет нормативную потребность.

Административно-деловые и хозяйственнее учреждения

Село Сикияз является центром сельского поселения Сикиязский сельсовет муниципального района Дуванский район. Административный центр сельского поселения располагается по улице Араловец, 2В.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в сельском поселении пожарной частью № 75 (ПЧ-75) ФГУ «ОФПС - 32 по Республике Башкортостан» с. Месягутово, ул. Партизанская, д. 53, в распоряжении которой находятся 5 специализированных автомобилей:

- 3 АЦ-5 (8-6-40);

- АЦ 8-40;

- АЦ-40.

В боевом расчете 3 единицы. Штатная численность пожарной части составляет 35 человек. Пожарная часть совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) располагается по адресу ул. Партизанская, д. 53. Телефон (34798) 3-44-96. На сегодняшний день на территории с. Сикияз располагается подразделение добровольной пожарной команды (ДПК), которая имеет в своем распоряжении 1 пожарный автомобиль (АЦ-40 (130)).

6) Спортивные сооружения

Всего в сельском поселении функционируют 2 открытые спортивные площадки общей площадью – 1,0 га. Спортивные сооружения расположены при школах населенных пунктов: с. Сикияз и с. Озеро. Так же на территории сельского поселения расположено один спортивный зал при общеобразовательной школе с. Сикияз. Общая площадь спортивных залов составляет – 100,0 м2. Исходя из этого обеспеченность спортивными площадками на сельское поселение составляет – 81,0 %.

Анализ обеспеченности сельского поселения в объектах социального и культурно-бытового облуживания представлен в таблице № 31.

3.5. Рекреационно-оздоровительный потенциал

Климатические условия района в целом благоприятны для развития рекреации; продолжительность периода с температурой выше 15° - 75-90 дней, с температурой -5°- 15° - 80 -95 дней, мощность снежного покрова - 50-70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0 -3,5 м/сек, зимой - 2-4 м/сек. Дуванский район относится к лесостепной природно-климатической зоне Восточно-Европейской равнины. Климат умеренный и влажный.

По характеру рельефа район представляет интерес для развития туризма. Территория Дуванского района представляет собой часть Уфимского плато (центральная и западная части с высотой до 517 м) и часть Юрюзано-Айской увалисто-волнистой равнины. Северо-восточная часть это обширное понижение. Западная часть этого понижения в пределах левобережья р. Ай имеет характер волнистой равнины, лежащей на высоте 240 – 300 м с отдельными меридионально вытянутыми грядами и возвышенностями, достигающими высоты 375 м. Характерными для этой равнины является широкое распространение карстовых образований в виде провальных воронок по правобережью реки Ай рельеф приобретает более расчлененный характер с уклоном 1-40 %.

Лесные массивы являются главным элементом для организации рекреационных образований. Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, пихта, береза, осина, липа. Под лесами занято 593,3 га. Лесистость территории сельского поселения составляет 6,0 %.

По данным минприроды РБ, в районе выделена зеленая зона восточнее с. Месягутово. Имеются предложения по созданию особо охраняемых природных территорий, выявлены памятники природы, предлагаемые к постановке на охрану. Культурно-исторические и археологические памятники являются объектами интереса туристов. Всего на территории сельского поселения зафиксировано 3 объекта культурного наследия, в том числе 1 могила, и 2 памятника археологии (подробнее см. раздел 1.1.1. «Объекты культурного наследия» таб. 1 и 2).

Таким образом, наличие в районе благоприятных природных факторов, памятников археологии и природы способствуют развитию индустрии туризма как отрасли экономики и непроизводственной сферы. При этом туризм по сравнению с другими отраслями народного хозяйства в наименьшей степени отрицательно влияет на окружающую среду. Туризм способствует охране природы и выступает как одна из экологически эффективных отраслей народного хозяйства.

Согласно проекта «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территорий северо-восточного региона РБ (Дуванский район), ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» г. Уфа 2005 год, в районе предполагается сформировать организационную и экономическую среду для создания и функционирования в районе условий для развития туристической деятельности. Предполагается строительство туристических баз, комплексов, гостиниц. А так же строительство автодорог, дополнительной инфраструктуры электро-, водо- снабжения.

Совокупность природных факторов: степные ландшафты, многочисленные пруды, наличие экологически чистых продуктов питания (включая уникальные ягодные и грибные наборы и т.д.), интересные природные памятники привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

Проектом следует предусмотреть мероприятия по благоустройству данных территорий для развития сферы туризма в сельском поселении.

Глава 4. Инженерно-транспортная инфраструктура

4.1. Транспортная инфраструктура

Дуванский район обслуживается железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, маршруты железнодорожного транспорта не проходят. Ближайшей станцией является ст. «Сулея» в поселке Сулея Саткинского района Челябинской области в 85 км от центра сельского поселения с. Сикияз.

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта района – автомобильный.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием.

Существующую транспортную сеть сельского поселения представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 28,21 км, в том числе 2,4 км с асфальтобетонным покрытием.

2. Автодороги регионального значения связывают столицу республики и районные центры муниципальных районов республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 9,75 км, в том числе 9,75 км с асфальтобетонным покрытием.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 32

| Наименование | Наименование участка а/д | Протяженность по сельскому поселению, км | Протяженность по МО, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |  |
| Автодороги регионального значения |
| Кропачево - Месягутово -Ачит | В границах сельского поселения Сикиязский сельсовет | 9,75 | 9,75 | - | 30,0 |
| Итого | 9,75 | 9,75 | - | 30,0 |
| Автодороги местного значения |
| Таймеево – Сикияз | Таймеево – Озеро - Сикияз | 16,6 | 2,4 | 14,4 | 16,6 |
| Сикияз - Семериковка | д. Новомихайловка – с. Малояз | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 |
| Мещегар - Сарты | Мещегар – Семериковка – Победа - Месягутово | 7,11 | - | 7,11 | 7,11 |
| Итого | 28,21 | 2,4 | 26,01 | 28,21 |
| Всего: | 37,96 | 12,15 | 26,01 | 58,21 |

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог) составляет всего 37,96 километров, в том числе:

- грунтовая дорога – 26,01 километров;

- с твердым усовершенствованным покрытием – 12,15 километров.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении достаточно высокая, и составляет 189,8 км/тыс.км2; средний удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием составляет 32,0 %; дороги с переходным и низшим типом покрытия – 68,0 %, требуют дальнейшего усовершенствования .

Основными проблемами транспортной сети на территории Дуванского района являются:

- отсутствие объездных дорог республиканского значения у с. Месягутово, (транзитное движение проходит через населенные пункты);

- отсутствие надлежащего качества дорог с твердым покрытием согласно их категории;

- неудовлетворительное состояние мостовых сооружений.

Проектом схемы территориального планирования МР Дуванский район предусмотрены следующие мероприятия:

- объезд с юго-запада с. Месягутово, согласно проекта объездная дорога будет проходить по территории сельского поселения Сикиязский сельсовет.

Количество и структура автомобильного парка района представлены Администрацией сельского поселения, и сведены в таблицу № 33.

Количество и структура автомобильного парка Сикиязского сельского поселения на 1.12.2013 г.

табл. № 33

| № п/п | Категория автомобиля | Ед.изм. | Количество, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Грузовых автомобилей | Ед. | 28 |
| 2 | Легковых автомобилей | Ед. | 444 |
| 3 | Автобусов | Ед. | - |
| 4 | Микроавтобусов | Ед. | - |
| 5 | Спец.автотранспорта | Ед. | 21 |
| 6 | Мотоциклов и мотороллеров | Ед. | - |
| Итого | Ед. | 493 |

Существующие искусственные сооружения

Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых с автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений.

Часть информации о техническом состоянии искусственных сооружений отсутствует.

Количество мостовых сооружений уточнено в процессе работы над опорным планом. Расположение существующих мостов отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

Анализ технического состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетворительном состоянии автотранспортной сети на территории Дуванского района.

Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.

Дорожно-ремонтные организации

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений осуществляет Дуванский дорожный ремонтно-строительный участок, который находится в районном центре с. Месягутово.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Автомобильный парк легковых автомобилей в районе по состоянию на 2013 год характеризуется следующими показателями:

По данным Администрации сельского поселения уровень автомобилизации составляет 317 автомобилей на 1000 чел. населения.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района проектирования складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Дуванского района:

- Дуванское ДРСУ - с. Месягутово;

-	Автозаправочные станции - с. Сикияз;

- Автовокзал на 50 мест - с. Месягутово.

Размещение и характеристика работы АЗС и АГЗС

табл. № 34

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС ОАО «Башкирнефтепродукт» № 161 | с. Сикияз | Бензин, дизтопливо | 3 |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Месягутово.

Пассажирский транспорт

Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в районном центре Дуванского района работает автовокзал с.Месягутово, вместимость которого составляет 100 пос. мест. По данным пассажирской службы ГУП «Башавтотранс» на 2013 год, с автостанции с. Месягутово на осенне-зимний период открыто движение по маршрутам, представленным в таблице № 28. Автостанция Месягутово располагается по адресу с. Месягутово, ул. Коммунистическая,86. Местоположение автобусной остановки с. Сикияз (ул. Д.М.Араловец, 27а), с. Озеро (ул. Советская, 3а).

Перечень маршрутов сельского поселения

табл. № 35

| №№ маршрута | Маршрут | Протяженность, км | Время в пути, час/ количество рейсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пригородные маршруты |
| 1 | Малояз – Месягутово | 55 | 0,55 ч |
| 2 | Месягутово – Сикияз – Озеро |  |  |

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Ранее местные авиалинии использовались только для работы малой авиации, т.е. для выполнения сезонных работ – обработка полей. На сегодняшний день инфраструктура местных авиалиний отсутствует. Для выполнения срочных санитарных заданий и заданий МЧС возможно использование вертолета.

Для населения Дуванского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфы – 220,0 км.

Трубопроводный транспорт

Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 15,54 км.

Плотность 77,4 км/тыс.км2. По территории Дуванского района проходит ветка магистрального газопровода ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Челябинск - Петровск» производительностью 31,7 млн.т /год, диаметр трубы 1400 мм, давление 75 атм., общая протяженность 498 км, в том числе по территории Сикияского сельсовета – 15,54 км с отводом к АГРС в с. Месягутово.

Санитарно-защитная зона от трубопроводов до населенных пунктов по СНиП 2.05.06-85* составляет 350 м.

Развитие трубопроводного транспорта на территории Дуванского района не предусмотрено. Основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

4.2. Инженерное обеспечение

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится во всех населенных пунктах сельского поселения с. Сикияз, с. Озеро, д. Семериковка, д. Победа. В настоящее время для обеспечения населения села Сикияз хозяйственно питьевым водоснабжением функционирует артезианская скважина, водозаборные сооружения расположены в центральной части населенного пункта. Производительность водозабора 10 м3/час. Сети водоснабжения находятся на балансе СПК «Победа», общая протяженность по селу составляет 6,5 км. Количество потребляемой воды в населенном пункте с. Сикияз:

- населением – 84,7 м3/сут.

Перечень существующих насосных станций в границах

сельского поселения

табл. № 36

| № насос. стан. | Местоположение | Принадлежность | Установлены насосы | Производительность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Кол-во (раб резерв) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МТМ СПК «Победа» | СПК «Победа» | ЭЦВ 6-10-80 | 2 раб. 1 рез. | 10 м3/час | 1985 |
|  | МТФ-№1 д. Семериковка | СПК «Победа» | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 раб 1 рез. | 6,5 м3/час | 1975 |
|  | д. Победа | СПК «Победа» | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 раб. | 6,5 м3/час | 1980 |
|  | МТФ-№1 СПК «Победа» | СПК «Победа» | ЭЦВ 6-6,5 - 80 | 1 раб. 1 рез. | 6,5 м3/час | 1980 |
|  | ОТФ СПК «Победа» | СПК «Победа» | ЭЦВ 6 – 6,5 - 80 | 1 раб. | 6,5 м3/час | 1975 |

Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Сикиязский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет осуществляется от ГРС «Месягутово». Подключены к газовым сетям все 4 населенных пункта сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ГРП – 2 ед., ШРП – 4 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис» «ДуванГаз».

Перечень ГРП и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 37.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

табл. № 37

| № или наименование | Теплопроводная способность газа, ккал/м3 | Давление, кг.с/см2 | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Сикияз |
| ГРП-10 | 8047 | 5,0 | 0,028 | 2724 | Соответствует нормативным документам |
| ШРП-20 | 8047 | 5,0 | 0,028 | 2724 | Соответствует нормативным документам |
| с. Озеро |
| ГРП-11 | 8047 | 5,0 | 0,028 | 1850 | Соответствует нормативным документам |
| ШРП-21 | 8047 | 5,0 | 0,028 | 2724 | Соответствует нормативным документам |
| ШРП зерносушилка | 8047 | 5,0 | 0,024 | 410 | Соответствует нормативным документам |
| д. Семериковка |
| ШРП-23 | 8047 | 5,0 | 0,024 | 700 | Соответствует нормативным документам |
| д. Победа |
| ШРП-22 | 8047 | 5,0 | 0,024 | 2724 | Соответствует нормативным документам |

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение житых и общественных объектов отсутствует, теплоснабжение печное.

Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе. Перечень существующих котельных указан в нижеследующей таблице:

Перечень существующих котельных

табл. № 38

| Наименование | Местоположение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/ час | Отпуск на хоз.бытовые нужды Гкал/ч | Резерв дефицит тепла Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Потребность газа м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Сикияз |
| Центральная котельная | ул. 60 лет СССР д. 8Б | КВа-1,0 Гн | 3 | 2,65 | - | - | 1998 | - |

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Сикиязский сельсовет осуществляется от двух электроподстанций:

- ПС-35/10 кВ «Сикияз» мощностью 2,5 МВА, по линиям – ВЛ-10 кВ Ф№ 6 «Сикияз – Озеро», ВЛ – 10 кВ Ф № 5 «Сикияз – МТФ», ВЛ-10 кВ;

- ПС-110/35/10 «Мещегарово» мощностью 10 МВА, по линиям – ВЛ – 10 кВ «Ф №13 «Мещегарово – Золора».

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Сикиязский сельсовет занимается Дуванский РЭС ПОС, ВЭС.

Согласно данным Администрации Дуванского района на территории сельского поселения расположено 29 трансформаторных подстанций.

Перечень трансформаторных подстанций

табл. № 39

| №п/п | Наименование | Подстанция | Мощность, МВА | Количество ТП, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Сикияз | «Сикияз» | 2,5 | 4 |
| 2 | с. Озеро | «Сикияз» | 2,5 | 14 |
| 3 | д. Семериковка | «Мещегарово» | 10 | 3 |
| 4 | д. Победа | «Мещегарово» | 10 | 1 |
| Итого | 22 |

Телефонизация

По данным администрации сельского поселения в 2013 году на территории сельского поселения Сикиязский сельсовет зарегистрировано 317 абонентов телефонной связи.

Телефонизация населенных пунктов сельского поселения

табл. № 40

| Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Емкость станции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Сикияз | 2006 | 192 |
| с. Озеро | 2006 | 208 |
| д. Семериковка | 2007 | 24 |
| д. Победа | 2007 | 16 |
| Итого | 440 |

Исходные данные для проектирования